## Slide 1: Ressources dans le Rouge pour les Energies Vertes ?
Eric PIRARD Dr Ingénieur Géologue
Professeur Ordinaire à l’ULg

## Slide 2: Ingénieur & Géologue
Allier science naturelle et technologie
      Since 1900… en première mondiale à l’ULg!
  Connaître les Géoressources
    Géotechnique, Stabilité, Risques naturels,…
    Hydrogéologie, Eau souterraine, contaminations,…
    Ressources Minérales, Métalliques, Non-métalliques,…
    Ressources Energétiques, Pétrole, U, Géothermie,…
  Penser le développement durable
Comprendre
Prévenir
Gérer
Valoriser
Recycler
Protéger

## Slide 3: Energie verte / Energie grise
  Pourquoi une énergie serait-elle verte ?
Notes: 3

## Slide 4: Qu’elle était verte mon énergie…!
Marketing
    Energie sans émission de CO2
    Energie renouvelable / source « infinie »
Condamnation explicite de l’énergie fossile
    Emissions de CO2 = péril du réchauffement climatique
    La houille blanche (1900)
    Menace du Peak Oil
    …
EOLIEN
SOLAIRE (PV)
BATTERIES

## Slide 5: Qu’elle était verte mon énergie…!
Objectivation du caractère vert?
    Analyse du cycle de vie (ACV) d’une technologie
    Emissions de CO2 (énergie grise)
    Disponibilité de la ressource ?
Voiture électrique 0-émissions …?
Technologie
Energie
Emissions
Ressources
Fabrication

## Slide 6: Une technologie exemplaire
  Les panneaux photovoltaïques
  Si ou Te ?
Notes: 6

## Slide 7: Panneaux photovoltaïques
Technologie Silicium
    Si Monocristallin
      13-20 % efficacité
    Si Polycristallin
      11-15 % efficacité
    Si Amorphe
      6-8 % efficacité
Mais où trouver du Silicium ?
© First Solar

## Slide 8: Où trouver du Silicium ?
Géochimie de mon jardin
      Source: European Palaeozoic Shale Composite (Haskin & Haskin, 1966)
  Métal le plus abondant de la croûte terrestre
    Présent sous forme de silicates
      Quartz SiO2
      Mica KAl2[AlSi3O10(OH,F)2]
      Feldspath KAlSi3O8
Elément | Dans un jardin de 1000 m2 (2 000 tonnes)
O | 930 t
Si | 660 t
Al | 160 t
Fe | 60 t
Ti | 8 t

## Slide 9: Où trouver du Silicium ?
Pour faire du silicium métal (qualité électronique)
  Il faut une source de SiO2 très très pure
    < 0.001 % de fer et < 0,0001% de chrome, …
  Quartz filonien…
  … ou sable de silice.

## Slide 10: Où trouver du Silicium ?
Le plus blanc n’est pas toujours le plus pur…
  Sandy Cape, Australie Occidentale

## Slide 11: Où trouver du Silicium ?
Le plus blanc n’est pas toujours le plus exotique
Maasmechelen, Belgique

## Slide 12: Panneaux photovoltaïques
Production du Silicium
      Fusion à 1900°C
      Raffinage et fonderie
      Tirage de monocristaux
    25-30% du coût total du panneau
  « Energy Payback Time » estimé à 5 ans
      Orientation plein Sud
      Pente de Toit 30°
      … en Catalogne
© First Solar
Notes: SiO2 -> SiCl4 -> Si haute pureté

## Slide 13: Panneaux photovoltaïques
Quelle alternative au Silicium ?
  Technologie Couches Minces
    CdTe: Cadmium-Tellure
      8 à 16 % efficacité
    CIGS: Cuivre-Indium -Gallium-Selenium
      18 % (en labo)
  « Energy Payback Time » estimé à 1 an
      couche de seulement 3 µm !
    Quantité estimée par MW produit:
      4,7 kg Te / 4,5 kg In / 463 kg Sn / 2194 kg Cu
        Rem.: Tihange 1+2+3 = 3 000 MW
Notes: 1m² de panneaux parfaitement orientés produit 100kWh par an.
8760 h dans 1 an = 100kWh/an = 11W par m²
1 MW demande 90 900 m² soit une surface de 300m x 300m
Tihange correspond à un carré de 16km de côté ( 256 millions de m²)

## Slide 14: Où trouver le Tellure ?
Dans mon jardin ?
    Parmi les éléments les plus rares
      Métal plus rare que l’or (1 ppb= 1mg/t)
    Cela n’a de sens de l’extraire que si on extrait d’autres métaux
      Production annuelle ~=300 t
      Coproduit de la métallurgie du Cuivre
      Leader mondial: 5NPlus (Canada-Belgique)
As | 22 kg
Hf | 15,4 kg
Ge | 3,4 kg
U | 5,4 kg
Tl | 1,2 kg
Hg | 130 g
Au | 2 g
Te | <2g
Notes: Image d’une mine de cuivre à Sudbury

## Slide 15: Panneaux photovoltaïques
Strategic Energy Technologies (SET) Plan-EU
  Technology Mix Horizon 2030:
      80 % Si-cristallin
      10 % Si-amorphe
      5% CdTe
      5% CIGS
  Pression sur les ressources
    Comment stimuler la production et / ou baisser les coûts ?
(JRC-IET, oct 2011):

## Slide 16: Quel choix technologique ?
  Si ou Te ?
© First Solar
Notes: 16

## Slide 17: Une technologie dans le vent
  Eolienne
  Avec ou sans aimants permanents?
Notes: 17

## Slide 18: Eolienne
Transformer le mouvement en électricité
  Génératrice électrique
  Aimants
    Classiques Fe3O4, CoFe2O4, ZnFe2O4, BaFe12O19 , …
    Permanents Nd2Fe14B
      Neodyme : une des terres rares (LREE)

## Slide 19: Où trouver du Néodyme ?
Dans mon jardin ?
  Les terres rares (REE) ne sont pas si rares
      Nd aussi abondant que Cu
  Présents sous forme de carbonates, phosphates,…
    Contenant toutes les terres rares
      Monazite
      Xenotime
      Bastnaesite
… | …
V | 164 kg
Cr | 122 kg
Zn | 150 kg
Ni | 54 kg
Cu | 46 kg
… | …
Nd | 54 kg
Y | 42 kg
Gd | 8 kg

## Slide 20: Où trouver du Néodyme ?
Historique de la production 1950-2000
      Glass polishing and ceramics, 34%;
      Automotive catalytic converters, 30%;
      Rare-earth phosphors, … 14%;
      … Permanent magnets, 2%;
Août 2009 « China’s Ministry of Industry has called for a total ban on foreign shipments of Tb, Dy, Y, Tm et Lu and a combined export quota of 35 kt/yr for Nd, Eu, Ce and La. »
135 kt en 2008

## Slide 21: Où trouver du Néodyme ?
Bayan Obo (Mongolie Intérieure)
  40MT à 4% REE [Bastnäsite: (Ce,La)CO3F]
    Monopole de Batou Steel (Jun ‘11)
1km

## Slide 22: Où trouver du Néodyme ?
Réserves Mondiales
  D’après USGS 2010
      Magmatiques: Carbonatites, IOCG,…
      Côtiers : Placers à Monazites
      Autres : Argiles

## Slide 23: Les Terres Rares
Mount Weld (Aus Occ.)
  17,2 MT à 8,1 % REO [Bastnäsite: (Ce,La)CO3F]
    Association Lynas (Aus) et Rhodia (Fr)
Kvanefjeld (Groenland)
  122MT à 1,4% REO et 400 ppm U3O8
    Stade exploration = ressources indiquées.
    Greenland Minerals
© Lynas

## Slide 24: Quel choix technologique ? Quelle dépendance technologique ?
  Avec ou sans aimants permanents ?
  Avec des Terres Rares des chez nous ?
Notes: 24

## Slide 25: Un sursaut salutaire ?
  Un siècle d’insouciance
  EU Raw Materials Initiative
Notes: 25

## Slide 26: Un siècle d’insouciance
  Aux origines de l’ACIER liégeois
    < 1940 ressources locales
      Ferrières – Couthuin - …
    < 1980 ressources régionales
      Lorraine – Suède - …
    < 2000 ressources mondiales
      Brésil - Australie – Mauritanie - …
    > 2000 Croissance et convoitises
      Concentration (BHP - Rio Tinto – Vale = 75%)
      Minerais toutes provenances, toutes qualités,…
      Enjeux sur l’Afrique de l’Ouest
L’Europe extrait 3% des métaux mais en consomme plus de 20 %.

## Slide 27: Raw Materials Initiative
  Liste de 14 métaux critiques (Jul ‘10)
    Risque d’approvisionnement vs. Impact économique

## Slide 28: Ma voiture c’est ma Liberté
  Batteries et Lithium
Notes: 28

## Slide 29: Batterie Lithium-Ion
Batterie Lithium ion
  Electrode LiFePO4 (ou LiCoO2 ou LiMn2O4)
LiMn2O4

## Slide 30: Lithium
Historique de la production 1950-2000
  En tonnes de minerai brut!
      Batteries,… 30%;
      Verres et céramiques,… 20%;
      Lubrifiants, … 14%;
      Pharmacie,… 6%;

## Slide 31: Lithium
Production mondiale (2010)
  En roche (AUS, USA, …)
    Spodumène LiAl(SiO3)2
    Jadarite (> 2007)
  En saumure (Chili, …)
    Jusqu’à 1 g/l

## Slide 32: Lithium
Réserves mondiales (2010)
  Ressources
    volumes & teneurs de minerai calculables à différent degrés de certitude
  Réserves
    Sous-ensemble des ressources qui répondent à des critères de qualités

## Slide 33: Lithium
Le triangle blanc (Chili-Bolivie-Argentine)
2008-2011 Programme National “Evaporiticos de Bolivia” La Bolivie détient potentiellement plus de ressources que le Chili et fait du Lithium un projet national de valorisation de ses ressources…

## Slide 34: Lithium
Evaluation des ressources du Salar de Coipasa (96-00)
  Projet de coopération ULg - Univ. Oruro (Bolivie)
      Sur 3000 km²
Salar de Coipasa ASTER

## Slide 35: Lithium
Perspectives 2050 de la consommation du Lithium
  Développement des Véhicules Electriques
    Réserves connues jusque 2040
      Recyclage possible pour des raisons géopolitiques plus qu’économiques
      Fraunhofer Inst. 2011

## Slide 36: Perspectives
Pas d’énergie verte sans énergie grise
Pas d’énergie sans ressources minérales
Pas de ressources sans mines
… et le nucléaire dans tout cela ?