e-Table 5c

Apophysis noritic to jotunitic rocks (porphyritic jotunite):

major (wt.% oxide) and trace (p.p.m.) element compositions

|  |  | Jotunite |
| --- | --- | --- |
|  |  | 81.12.8.2 | 81.12.6 | C14C15M | C11M | 72.124 | 75.69.1 |
|  |  | (1, 2) (7) | (1) (7) | (2) (7) | (2) (7) | (6) (8) | (1) (9) |
| SiO2 |  | 52.10 | 54.03 | 54.20 | 54.54 | 55.63 | 55.65 |
| TiO2 |  | 2.39 | 2.24 | 2.12 | 1.87 | 2.01 | 1.71 |
| Al2O3 |  | 15.48 | 15.58 | 15.63 | 16.13 | 14.71 | 16.25 |
| Fe2O3 |  | 5.97 | 3.16 | 5.24 | 4.94 | 2.65 | 4.06 |
| FeO |  | 8.08 | 8.19 | 7.09 | 7.17 | 9.20 | 7.40 |
| MnO |  | 0.21 | 0.17 | 0.15 | 0.16 | 0.19 | 0.16 |
| MgO |  | 1.41 | 2.04 | 2.02 | 1.63 | 2.11 | 1.44 |
| CaO |  | 5.85 | 5.93 | 4.92 | 4.90 | 5.11 | 4.33 |
| Na2O |  | 4.69 | 4.97 | 4.75 | 5.33 | 4.51 | 5.42 |
| K2O |  | 3.07 | 2.79 | 3.40 | 3.34 | 3.33 | 3.56 |
| P2O5 |  | 0.91 | 1.07 | 0.70 | 0.66 | 0.94 | 0.76 |
| Total |  | 100.16 | 100.17 | 100.22 | 100.67 | 100.39 | 100.74 |
| FeOt |  | 13.45 | 11.03 | 11.81 | 11.62 | 11.59 | 11.05 |
| FeO€ |  | 0.905 | 0.844 | 0.854 | 0.877 | 0.846 | 0.885 |
| U |  | 0.28 | — | 0.54 | 0.60 | 0.41 | 0.75 |
| Th |  | 1.40 | — | 1.14 | 1.36 | 0.87 | 1.56 |
| Pb |  | — | — | 6.20 | 7.70 | 15.0 | 13.0 |
| Zr |  | 353 | 385 | 1121 | 1118 | 890 | 1285 |
| Hf |  | 11.3 | — | 26.6 | 30.8 | 23.6 | 31.0 |
| Nb |  | — | — | — | — | 40.0 | 10.1 |
| Ta |  | 1.15 | — | 0.84 | 0.53 | 1.56 | 0.58 |
| Rb |  | 36.0 | 37.0 | 31.0 | 33.0 | 36.0 | 39.6 |
| Cs |  | — | — | — | — | 0.07 | 0.34 |
| Sr |  | 392 | 404 | 341 | 328 | 309 | 343 |
| Ba |  | 1648 | 2135 | 1166 | 1379 | 1540 | 1519 |
| Sc |  | 23.9 | — | 23.1 | 21.2 | 24.0 | — |
| V |  | 73.0 | 91.0 | 39.0 | 36.0 | 62.0 | 22.0 |
| Cr |  | 8.00 | <20 | 5.00 | <5 | <20 | — |
| Co |  | 24.0 | 27.0 | 17.6 | 20.1 | 19.6 | 13.8 |
| Ni |  | <20 | <20 | <20 | <20 | 4.30 | <20 |
| Zn |  | 188 | 132 | 151 | 147 | 161 | 169 |
| Ga |  | — | — | 27.2 | 30.5 | — | 28.5 |
| La |  | 54.1 | — | 40.5 | 50.0 | 48.0 | 48.5 |
| Ce |  | 134 | 111 | 97.0 | 111 | 87.0 | 112 |
| Pr |  | — | — | — | — | — | 15.4 |
| Nd |  | 94.0 | — | 70.0 | 74.0 | — | 72.4 |
| Sm |  | 20.6 | — | 16.2 | 16.8 | 17.1 | 16.7 |
| Eu |  | 7.04 | — | 6.89 | 7.10 | 6.20 | 5.83 |
| Gd |  | 20.0 | — | 15.3 | 17.4 | — | 15.6 |
| Tb |  | 3.25 | — | 2.52 | 2.65 | 2.50 | 2.43 |
| Dy |  | — | — | — | — | — | 12.1 |
| Ho |  | — | — | — | — | — | 2.52 |
| Er |  | — | — | — | — | — | 6.16 |
| Tm |  | — | — | — | — | — | 0.84 |
| Yb |  | 7.20 | — | 6.30 | 6.30 | 7.20 | 5.42 |
| Lu |  | 1.15 | — | 0.96 | 0.93 | — | 0.77 |
| Y |  | 96.0 | 73.0 | 76.0 | 74.0 | 84.0 | 56.7 |
| (La/Yb)N |  | 5.4 | — | 4.6 | 5.7 | 4.8 | 6.4 |
| Eu/Eu* |  | 1.02 | — | 1.28 | 1.26 | 1.10 | 1.06 |

References and analytical methods: see e-Table 4a.

FeO€ = FeOt / (FeOt + MgO).