## Slide 1
Extrapolation des bioréacteurs (Bioreactor scale-up)
Frank Delvigne
Gembloux Agro-Bio Tech – University of Liège
Unité de bio-industries
Passage des Déportés, 2
5030 Gembloux, Belgique
Agro-Bio Tech

## Slide 2
Synopsis
Introduction
Caractérisation des hétérogénéités spatiales des bioréacteurs
Caractérisation de l’hétérogénéité des populations microbiennes
Application : production d’une protéine hétérologue chez E. coli
Influence du scale-up sur l’excrétion de protéines

## Slide 3
1. Introduction
Schéma général de développement d’un bioprocédé microbien
Shaken bioreactors – lab-scale
Reactor dimension (D)
Stirred bioreactor – lab-scale
Stirred bioreactor – industrial scale

## Slide 4
Epuration des eaux
Biogaz
Biocarburant
Acides organiques
Alcools
Acides aminés
Enzymes
Polymères
Arômes
Antibiotiques
Protéines recombinantes
Prix de revient
Volume du réacteur
Les procédures d’extrapolation seront différentes en fonction du produit visé

## Slide 5
Intégration des gradients de concentration : exemple de l’épuration des eaux
Zones avec limitation en oxygène dissous permettant la dénitrification

## Slide 6
Perte de contrôle des gradients de concentration : exemple d’une production fed-batch

## Slide 7
2. Caractérisation de l’hétérogénéité des bioréacteurs
Gradient de substrat dans les procédés fed-batch
Enfors et al. [2001] Journal of biotechnology
Gradient en oxygène dissous dans les procédés aérobies
Schütze et al. [2006] 12th European Conference on Mixing

## Slide 9
Apparition de facteurs aléatoires

## Slide 10
Caractérisation des gradients de concentration par modélisation numérique
Mécanique des fluides numériques
Demande importante en puissance de calcul et difficile à coupler avec la physiologie microbienne

## Slide 11
Approche scale-down
Comment reproduire à l’échelle du laboratoire les défauts d’écoulement des bioréacteurs industriels ?
Zone de l’agitateur
Boucle de circulation
Zone d’ajout
Réacteur industriel
Réacteur SCALE-DOWN
Zone non mélangée
Réacteur agité de laboratoire
Zone d’ajout
Pompe péristaltique

## Slide 12
Time
Substrate level
Excess level
Limitation level
Starvation level
DO
probe
<
DO-controlled feed
Microbial cell 1
Microbial cell 2
Microbial cell 3
Réacteur scale-down à deux compartiments
Circulation des cellules microbiennes dans les réacteurs scale-down

## Slide 13
3. Caractérisation de l’hétérogénéité des populations microbiennes
Exemple d’une culture pure de Bacillus subtilis dans des conditions homogènes. Les cellules portent un double rapporteur vert/rouge. Les cellules vertes montrent une croissance normale, les cellules rouges montrent un réarrangement vers un état de compétence. Les cellules non colorées sont des spores. Au sein d’une population dite clonale, les systèmes rapporteurs permettent de mettre en évidence les mécanismes de bistabilité.

## Slide 14
Test LIVE/DEAD pour le suivi d’un procédé de production de bactéries lactiques
Double coloration cFDA/PI

## Slide 15
3.1. Méthodes permettant d’estimer l’hétérogénéité d’une population microbienne : système rapporteur fluorescent
Différents variants sont disponibles pour le suivi simultané de plusieurs gènes
Pstress
Séquence protéine fluo
Stimulus extracellulaire (S, O2, pH)
Transduction
Synthèse GFP

## Slide 16
Source de bistabilité : fluctuations intrinsèques et extrinsèques
Schéma réactionnel type : activation d’un gène

## Slide 17
Schéma réactionnel :
Au niveau mathématique :
système d’équations différentielles
Temps de génération : k8 = log(2)/tg
Stimulus

## Slide 18
Petit volume cellulaire, faible nombre de réactif : effet aléatoire des réactions
Phénotype 1
Phénotype 2

## Slide 19
3.2. Méthodes de détection : cytométrie en flux
Laser
488nm
Forward scatter (FSC)
Side scatter (SSC)
Green fluorescence (FL1)
Yellow fluorescence (FL2)
Red fluorescence(FL3)
Cells sample

## Slide 20
4. Application : production d’une protéine hétérologue chez Escherichia coli
Stirred bioreactor
VL = 1L to 10L ; ts = 10 min to 15 min
Recycle loop (plug-flow)
VL = 0,1L to 2L ; ts = 45s to 200s
Transduction
ARNm
GFP
ttranscription = 20-70s
ttranslation = 4min

## Slide 21
Choix d’un promoteur de stress
Exemple pour E. coli : environ 4000 ORFs :
Ma et al. [2004] BMC Bioinformatics, 5:199
Promoteurs de stress gouvernant l’induction/répression de plusieurs centaines de gènes (master regulator)
Exemple : rpoS réponse générale au stress
Réseau d’interaction
Réseau d’interaction avec classification hierarchique

## Slide 22
Contraintes liées au procédé :
Eviter les excès de glucose (acétate) et les carences (phase stationnaire)
Eviter les carences en oxygène dissous (lactate, formate,…)
→ Alimentation en mode fed-batch
Au niveau industriel : perte partielle du contrôle du profil d’ajout en glucose (apparition de gradients)
Au niveau laboratoire (screening de souches microbienne) :aucun contrôle
Time
Substrate level
Oxygen level
S Limitation level
<
Exponential/constant feed

## Slide 23
Batch
Fed-batch
Well-mixed
C-SDR
P-SDR
P-SDR

## Slide 24
Global mixing efficiency
Global mixing efficiency

## Slide 26
5. Influence du scale-up sur l’excrétion des protéines
METHODOLOGY
Pstress
GFP coding sequence
Substrate limitation
Signal transduction
GFP synthesis
Intracellular state
Extracellular state
Export system
Extracellular GFP

## Slide 27
Effet bénéfique des fluctuations environnementales : maintient de la viabilité microbienne
Analyses effectuées par cytométrie en flux après coloration à l’iodure de propidum
Enfors et al. [2001] J. Biotech, 85, 175-185

## Slide 28
Test de coloration à l’iodure de propidium

## Slide 29
Global GFP production in chemostat mode
GFP leakage to the extracellular medium

## Slide 30
GFP extracellulaire

## Slide 31
Secretomic analysis of the impact of bioreactor performances
2-D gel electrophoresis performed on a fed-batch bioreactor (cell density around 40 g/L)
110 spots analyzed by MALDI-MS

## Slide 32
Merci de votre attention
Pour plus d’informations :
Delvigne et al. [2011] Biochem. Eng. J., 55, 131-139
Delvigne et al. [2011] Biotech. J., 8, 968-978