## Slide 1: Terres rares et métaux critiques Pénurie ou incurie ?
Prof. Eric PIRARD
Notes: Drôle de question
Au début : propriétés des métaux qui gouvernent les applications
Maintenant : besoin, recherche d’une solution technologique, métal le plus adapté (y compris analyse LCA)

## Slide 2: Une histoire d’étincelles Progrès et technologies
Notes: Age du Cuivre (Chalcolitique) 5000 BC
Age du Bronze (Cu+Sn) 3500 BC

## Slide 3: Une histoire d’étincelles
400 000 ans de silex (SiO2)
  >< silex (vuursteen)
    Etincelles de lumière - pas de combustion
  >< pyrite (pierre à feu - FeS2)
    Embrasement des éclats - combustion
  >< briquet d’acier
    Battre le briquet
    Utilisé jusqu’en 1900
Progrès et technologies

## Slide 4: Une histoire d’étincelles
10 000 ans d’exploration élémentaire
  Les 7 métaux de l’Antiquité
1669: découverte du Phosphore
  Le porteur de lumière
    Essais de transmutation des «métaux vils»
    Découverte d’un résidu luminescent dans l’urine
Progrès et technologies
Au
Ag
Cu
Hg
Sn
Fe
Pb
P

## Slide 5: Une histoire d’étincelles
Les allumettes
  Lucifers
    Bâtonnets imprégnés de Sb2S3, KClO3, MnO,…
  Fósforos
    Allumettes suédoises (1844) = safety matches
    Auto-ignition sur un grattoir en poudre de verre et de PHOSPHORE rouge.
Progrès et technologies
L’ange Lucifer Cathédrale St Paul (Liège)

## Slide 6: Une histoire d’étincelles
Deux siècles pour terminer l’inventaire élémentaire
  Le secret des pierres lourdes
    1783: Wolfram (tung sten)
    1794: Yttrium
    1803: Cerium
    1839: Lanthane, Erbium, Terbium
    1885: Praséodyme, Néodyme
  Un peu d’ordre
    1869:Tableau de Mendeleïev
      63 éléments sont connus
      … 46 restent à découvrir
        dont… l’eka-aluminium!
  Enfin
    1925 : Dernier élément naturel
      Rhénium
Progrès et technologies
W
Y
Ce
Gadolinite : Y2FeBe2(Si2O10)
Bastnäsite (Ce,La,Y)CO3F
La
Er
Tb
Pr
Nd
Re

## Slide 7: Une histoire d’étincelles
Carl Auer von Welsbach
  L’allumeur de réverbères
    Bec de gaz + manchon incandescent
    Coton imprégné de ThO2 (99%) et de CeO2 (1%)
  … et de cigarettes
    Pierre à briquet en ferrocerium (mischmetall)
      20% Fe; 38%Ce; 22%La; 4% Nd; 4% Pr; 4% Mg
    Etincelles chaudes (1650 °C)
Progrès et technologies

## Slide 8: Progrès et Technologies
Evolution Historique

## Slide 9: Progrès et technologies
Conclusions
  L’homme a découvert toutes les ressources de son environnement.
    De Al à Zr
  L’homme exploite toute la diversité des éléments
    Même le Sr pour les feux d’artifices de couleur rouge 
  Le progrès est mu par l’optimisation technologique et économique
    Plus performant
    Moins cher
  Les technologies sont de plus en plus complexes
    Microélectronique
    Nanotechnologies
  Les nouveaux produits sont développés sans souci
    De la disponibilité de la ressource
    De la recyclabilité du produit en fin de vie
Croissance et insouciance

## Slide 10: Une histoire de croissance Sans limites?
Notes: Age du Cuivre (Chalcolitique) 5000 BC
Age du Bronze (Cu+Sn) 3500 BC

## Slide 11: Evolution historique
Evolution de la consommation en matériaux sur le XXème siècle
  Données USA hors matériaux de construction
Consommation de Matières Premières
G. Matos (USGS, 1998)

## Slide 12: Evolution historique
Production mondiale de quelques métaux
Cu
Zn
Li
In
Al

## Slide 13: Evolution historique
Chine, Inde, Corée du Sud, Europe et USA
Consommation de cuivre (1970-2005)
G. Matos (USGS, 1998)

## Slide 14: Evolution historique
Chine, Corée du Sud et USA
  Par habitant et par an
Consommation de zinc en fonction du PIB
kg/capita

## Slide 15: Les “mineral babies”
Consommation sur toute une vie
  Sur base d’un âge moyen de 78 ans.
Consommation individuelle
USA |  | Chine
35 t | Acier | 6 t
450 kg | Cuivre | 80 kg
78 g | Or | 30 g
27 t | Ciment | 90 t
10 t | Phosphates | -
7 t | Argiles | -
250 t | Charbon | -
20 000 l | Pétrole | -
d’après : SME Mineral Info. Instit. et IIED

## Slide 16: Production mondiale (en M€ / an)
Wellmer & Becker-Platen, 2002
Fe
Cu
Zn
Al
Ni
PGE
Au
Agrégats
Kaolin
Sel
Argiles
Phosphates
Soufre
Talc
Asbeste
Gypse
Bore
Graphite
Diatomite
Magnésite
Sables
Graviers
Charbon
Gaz
Pétrole

## Slide 17: Pourquoi les métaux seraient-ils devenus critiques ? Le syndrôme des terres rares

## Slide 18: Métaux Critiques
Pourquoi une matière première serait-elle critique?
  Dimension géologique
    Abondance moyenne dans la croûte terrestre
    Existence de concentrations
    Accompagnement de la mine d’autres métaux (co-produit)
  Dimension géopolitique
    Risque d’approvisionnement élevé, forte dépendance vis-à-vis des importations et niveau élevé de concentration dans certains pays.
  Dimension économique
    Les produits de substitution font défaut
    Importance stratégique dans certains secteurs clés de la technologie
Le syndrome des “Terres Rares”
L’Europe consomme 20% des métaux mais n’en extrait que 3%
La Chine produit plus de 90 % des concentrés de terres rares

## Slide 19: Métaux Critiques
Impact économique
Risque d’approvisionnement
Critical Raw Materials for the EU (Jul ‘10)
Le syndrome des “Terres Rares”
Chine
Afrique du Sud
Brésil
Chine
Chili
L’assurance d’un accès fiable et sans distorsion aux matières premières constitue un facteur de plus en plus important pour la compétitivité de l’UE.
Communication de la Commission au Parlement et au Conseil, 6 mai 2010

## Slide 20: Dimension Géologique Un monde de ressources

## Slide 21: Dimension Géologique
Jardin de 1000 m²
  1 m de profondeur
  ± 2000t de schiste
Géochimie de mon jardin
Elément | Quantité
O | 930 t
Si | 660 t
Al | 160 t
Fe | 60 t
Ti | 8 t
… | …
V | 164 kg
Cr | 122 kg
Zn | 150 kg
… | …
… sur base du European Palaeozoic Shale Composite (Haskin & Haskin, 1966)
Elément | Quantité
Gd | 8 kg
Ge | 3,4 kg
U | 5,4 kg
Tl | 1,2 kg
Hg | 130 g
Au | 2 g
Te | <2g
Elément | Quantité
Ni | 54 kg
Cu | 46 kg
… | …
Nd | 54 kg
Y | 42 kg
As | 22 kg
Hf | 15,4 kg

## Slide 22: Dimension Géologique
Une ROCHE est un agrégat naturel de minéraux
Un MINERAI est une substance solide formée dans l’environnement naturel, permettant une valorisation industrielle actuelle dans des conditions de rentabilité économique.
De la roche au minerai
ROCHE Diorite
MINERAI de CUIVRE (0,5% Cu) Diorite (Porphyre Cuprifère)

## Slide 23: Dimension Géologique
Ressources
  Les volumes que les géologues ont pu identifier et quantifier
Réserves
  Un sous-ensemble exploitable selon des critères
Du minerai au gisement
Techniques
Économiques
Sociaux
Environnementaux, …
Teneur de coupure
Tonnage
Teneur

## Slide 24: Dimension Géologique
Modalité de reporting des réserves
    Notion de « competent person »
  JORC Joint Ore Reserve Committee (Aus) www.jorc.org
  CRIRSCO Committee for Mineral Reserves International Reporting Standards www.crirsco.com
Des gisements aux réserves
© BGR

## Slide 25: Dimension Géologique
Ratio Réserves / Production
… l’épuisement est-il imminent ?
Métal | Réserves 1999 (t) | Production primaire / an (97-99) | « Durée de vie » À croissance 0 % | « Durée de vie » À croissance 5 %
Al | 25 109 | 124 106 | 202 | 48
Cu | 340 106 | 12 106 | 28 | 18
Fe | 74 1012 | 559 106 | 132 | 41
Pb | 64 106 | 3070 103 | 21 | 14
Ni | 46 106 | 1133 103 | 41 | 22
Ag | 280 103 | 16 103 | 17 | 13
Sn | 8 106 | 208 103 | 37 | 21
Zn | 190 106 | 7753 103 | 25 | 16
Life Expectancies of identified Economic World Reserves, Selected Mineral Commodities
Source: Tilton (2002), US bureau of Mines (1977), US Geological Survey (2000) in « Breaking New Ground »Report of the MMSD (Mining, Minerals & Sustainable Development)
International Institute for Environment and Development (IIED) 2002

## Slide 26: Dimension Géologique
La notion de minerai est dynamique.
  Le cuivre a évolué logiquement dans le sens de concentrations de plus en plus faibles avec le temps
Un pic du cuivre ?
< 1900
Encroûtements (malachite,…)
1920
1970
> 2000
Sulfures massifs (chalcopyrite,…)
Sulfures disséminés
Cu > 5 % > 2 % < 2 % < 0,5 %
Espagne Congo USA Chili
Yale, Center for Industrial Ecology : Gerst, 2008, Revisiting the Cumulative Grade-Tonnage Relationship for Major Copper Ore Types, Econ Geol, v103, pp 615-628

## Slide 27: Dimension Géologique
Evolution du prix du cuivre au cours du XXème siècle
Un pic du cuivre ?
en US$ /tonne
1984
2011
en US$ et £ constant /tonne
2011
1900

## Slide 28: Dimension Géologique
Que reste-t-il à découvrir ?
Un pic du cuivre ?
Yale, Center for Industrial Ecology : Gerst, 2008, Revisiting the Cumulative Grade-Tonnage Relationship for Major Copper Ore Types, Econ Geol, v103, pp 615-628
?

## Slide 29: Dimension Technologique Un monde de technologies vertes ?

## Slide 30: Dimension Technologique
Panneaux photovoltaïques
  Technologie « Silicium »
    Si Mono ou Polycristallin
      13-20 % efficacité
      Energy Payback Time de 5 ans
  Technologie « couches minces »
    CIGS
      18 % efficacité
      Energy Payback Time de 1 an
    CdTe
      8 à 16 % efficacité
      4,5 kg de Te par MW produit
Le Tellure
© First Solar
Notes: SiO2 -> SiCl4 -> Si haute pureté

## Slide 31: Dimension Technologique
Strategic Energy Technology Plan – EU (2010-2030)
Le Tellure
POLICY IMPLICATIONS
MITIGATION
CRITICALITY SCREENING
SIGNIFICANCE SCREENING
IDENTIFIED
METALS
Te, In, Ga, Nd, Dy
Te, In, Sn, Hf, Ag, Dy, Ga,
Nd, Cd, Ni, Mo, Va, Nb, Se
Based on demand:supply
figures
Based on market/
geopolitical factors
Moss R., 2013

## Slide 32: Dimension Technologique
  Pression sur les ressources (JRC-IET, oct 2011):
  JRC-IET – Oct 2013
    Evolution Technologique, pression sur la ressource en Te revue à … 10 %!
Le tellure (Te) est un coproduit de l’exploitation du cuivre (Cu)
  Les boues d’électrolyse du cuivre permettent de récupérer 450 g Te/ 500 t Cu
Le Tellure

## Slide 33: Dimension Géopolitique NIMBY - Not in my Backyard!

## Slide 34: Dimension Géopolitique
Production mondiale de cuivre primaire par pays
Production mondiale de cuivre
Evolution historique de la part des USA dans la production mondiale de cuivre. (d’après USGS, 2012)

## Slide 35: Dimension Géopolitique
Historique de la production de terres rares
  En 2010, la Chine (Bayan Obo) assure 95% de la production mondiale
Terres Rares et Empire du Milieu
134 000 t en 2010

## Slide 36: Une triple réponse
LA MINE
  Participation dans des projets étrangers
    Mount Weld (Aus) 17,2 MT à 8,1 % REO [Lynas & Solvay Rhodia]
  3D Geology
    Relance de l’exploration du sous-sol européen
LA SUBSTITUTION
  Recherche de matériaux alternatifs moins critiques
LE RECYCLAGE
  Boucler la boucle
… et un défi pour l’Europe
Profondeur des gisements en fonction de l’année de découverte. (Malehmir A. et al., 2012, Geophysics).

## Slide 37: Boucler la boucle Quand l’économie devient circulaire

## Slide 38: La mine urbaine
Une histoire éclairante
Incandescence
12-20 lm/W
Halogène
18-25 lm/W
Fluo-compacte
60-80 lm/W
LED
25-140 lm/W
Tungstène
Iode, Brome, …
Verre,…
Tungstène
Mercure, Terres Rares,… Verre, Plastique,…
Gallium
Indium, Cerium, Yttrium, Cuivre, Argent, Silicium, …
Plastique, …
2013
  Banissement des lampes à incandescence
Tungstène
Verre,…
IEEE, 2012

## Slide 39: La mine urbaine
Complexité croissante des technologies et des matériaux
  Electricité => Microélectronique
  Matériaux de base => Nanotechnologies
      DESIGN FOR DISASSEMBLING
Recyclabilité de plus en plus difficile
  Mélanges complexes
  Nécessité d’une séparation à l’échelle atomique
      DESIGN FOR RECYCLING
Besoin d’organiser la collecte des objets en fin de vie
  Législation, Logistique, Education,…
  Mobilité et variabilité du gisement
    Les ampoules d’aujourd’hui ne sont plus celles d’hier
Une histoire éclairante

## Slide 40: Boucler la boucle
DEEE: Déchets Electriques et Electroniques (11 Mt/an en UE)
  Electroménagers, Lampes, TV, Ordinateurs, GSM, …
Le défi de la collecte
  En Belgique (2010): 9,3 kg/hab.an
    Objectifs UE 2015: min. 4kg/hab.an
    Objectifs UE 2019 : collecter 65% des EEE mis sur le marché
Les mines urbaines
Reuter M., 2013

## Slide 41: Boucler la boucle
Projet BioLix
  Comet Traitements s.a. / ULg
    Mise en solution des métaux par action bactérienne (économie de 50€/t)
    Récupération du Cu à 95%, du Zn à 91%, du Pb à 92%,… … et des métaux précieux à plus de 98%
    De l’essai pilote à l’installation industrielle de 10.000t/an en 2014!
Autres projets
  Récupération du Ga dans les déchets électroniques par biolixiviation
  Tri optique des composants et alliages complexes
Les mines urbaines

## Slide 42: Boucler la boucle
Encore un long chemin à parcourir…
  Taux max. de recyclage des métaux (UNEP, 2011)
Les mines urbaines

## Slide 43: Conclusions Une opportunité pour l’innovation en Europe

## Slide 44: Conclusions
Il n’y aura pas de (ré-)industrialisation sans matières premières
  Nécessité d‘une réflexion stratégique européenne
Les matières premières sont autour de nous
  Relance du secteur minier et du recyclage (mines urbaines)
Le recyclage est indispensable, mais
  Nécessite un cadre (législatif,…) adéquat et ne répond pas à tous les besoins
Le potentiel d‘innovation est énorme
  Géologie 3D; Robotique en mines; Biométallurgie; Eco-design;…
Le BeNeLux doit être un acteur de premier plan
  European Innovation Partnership, KIC, H2020
Une opportunité pour l’innovation en Europe
Knowledge Triangle = Enseignement, Recherche + Esprit Entreprise

## Slide 45: Merci
www.em-georesources.eu
Liège, Belgium