## Slide 1
MUNIX
Motor unit number index
Nandedkar SD, Nandedkar DS, Barkhaus PE, Stålberg EV
Motor unit number index (MUNIX): a pilot study (2003)

## Slide 2: MUNIX
Activation volontaire des UMs
Stimulation nerveuse
Percutanée (PAGM/CMAP)
Nombre de PUM : N
Amplitude du PUM : A-PUM (mV)
Surface du PUM (aire sous la courbe définie par la m. du PUM): S-PUM (ms.mV)
Puissance du PUM (aire sous la courbe définie en élevant au carré chaque point de m): P-PUM (ms.mV2)

## Slide 3: MUNIX
A-PUM = 3 mV
S-PUM = 5 ms.mV
P-PUM = 10 ms.mV2
PUM

## Slide 4: MUNIX
A-CMAP = N X 3 = 9 mV
CMAP
S-CMAP = N X 5 = 15 ms.mV
P-CMAP = N2 X 10 = 90 ms.mV2
Stimulation nerveuse
Percutanée (PAGM/CMAP)
Hypothèses (dans un monde idéal) - tous les PUMs ont la même taille
- tous les PUMs sont synchrones

## Slide 5: MUNIX
A-SIP = A-PUM = 3 mV
SIP
1 seconde
Activation volontaire des UMs
Hypothèses (dans un monde idéal) - tous les PUMs ont la même taille
- Les PUMs surviennent sans chevauchement

## Slide 6: MUNIX
S-SIP = N X S-PUM X F = 3 X 5 ms.mV X 5 = 75 ms.mV
SIP
1 seconde
Activation volontaire des UMs

## Slide 7: MUNIX
P-SIP = N X P-PUM X F = 3 X 10 ms.mV X 5 = 150 ms.mV2
SIP
1 seconde
Activation volontaire des UMs

## Slide 8: MUNIX
Hypothèses (dans un monde idéal) - tous les PUMs ont la même taille - dans le SIP, les PUMs surviennent sans chevauchement
ICMUC = nombre idéal d’UM calculé = (P-CMAP X S-SIP)/(S-CMAP X P-SIP) = (N2 X P-PUM X N X S-PUM X F)/(N X S-PUM X N X P-PUM X F)
= N
ou
= (90 X 75)/(15 X 150) = 6750/2250 = 3

## Slide 9: MUNIX
En réalité : Les PUMs n’ont pas tous la même taille
- petites et grandes unités motrices : plus de petites que de grandes avec une distribution exponentielle (Doherty & Brown, 1997)
- les unités motrices sont +/- distantes des électrodes de surface
…It can be shown that… ICMUC = N/2
- en cas de réinnervation collatérale : ??

## Slide 10: MUNIX
En réalité : Les PUMs se chevauchent et se superposent dans le SIP
- Puissance du SIP > N X P-PUM X F (si l’A double => la P quadruple)
- Surface du SIP < N X S-PUM X F (annulation de phase)
ICMUC = (P-CMAP X S-SIP)/(S-CMAP X P-SIP) << N

## Slide 11: MUNIX
En réalité : Les PUMs n’ont pas tous la même taille
Les PUMs se chevauchent et se superposent dans le SIP
ICMUC élevé à faible contraction ICMUC bas à forte contraction
Il faut : Standardiser la force de contraction,
pour comparer l’ICMUC entre des sujets différents

## Slide 12: MUNIX
Chart: 
| 58.86666666666648 | 137.9 | 286.7 | 445.3333333333333 | 950.3333333333334 | 83.9 | 153.9666666666667 | 400.0 | 587.6666666666667 | 687.3333333333333
 | 104.5017 | 55.0479 | 21.2557 | 16.5298 | 6.8753 | 65.283 | 39.0012 | 11.0453 | 10.6309 | 10.8883
Surface du SIP
ICMUC

## Slide 13: MUNIX
De façon “arbitraire”: pour comparer l’ICMUC entre des sujets différents
ICMUC est calculé
quand la surface du SIP = 20 mV.ms +/- la surface du pic négatif du CMAP
= MUNIX
Our choice for 20 mV.ms SIP area is somewhat arbitrary. However, such SIP area will be recorded at slight contraction. At this force level, most activated MUs are small and should have similar size. Due to a low firing rate, their SMUPs should not superimpose significantly. In this respect, the ‘‘ideal’’ conditions of the model are approached, if not perfectly satisfied.

## Slide 14: MUNIX = B(20)α = 290
Chart: 
| 58.86666666666646 | 137.9 | 286.7 | 445.3333333333333 | 950.3333333333334 | 83.9 | 153.9666666666667 | 400.0 | 587.6666666666667 | 687.3333333333333
 | 104.5017 | 55.0479 | 21.2557 | 16.5298 | 6.8753 | 65.283 | 39.0012 | 11.0453 | 10.6309 | 10.8883
Surface du SIP
ICMUC

## Slide 15: MUNIX

## Slide 16: MUNIX
 | Surface ms.mV | Puissance ms.mV2 | ICMUC
CMAP | 50 | 620 | 
SIP 1 | 59 | 7 | 105
SIP 2 | 138 | 31 | 55
SIP 3 | 287 | 167 | 21
SIP 4 | 445 | 333 | 17
SIP 5 | 950 | 1709 | 7
SIP 6 | 84 | 16 | 65
SIP 7 | 154 | 49 | 39
SIP 8 | 400 | 448 | 11
SIP 9 | 588 | 683 | 11
SIP 10 | 687 | 780 | 11
Chart: 
| 58.86666666666651 | 137.9 | 286.7 | 445.3333333333333 | 950.3333333333334 | 83.9 | 153.9666666666667 | 400.0 | 587.6666666666667 | 687.3333333333333
 | 104.5017 | 55.0479 | 21.2557 | 16.5298 | 6.8753 | 65.283 | 39.0012 | 11.0453 | 10.6309 | 10.8883
MUNIX = ICMUC quand S-SIP (x) = 20 ms.mV
MUNIX = 290
S-SIP
ICMUC

## Slide 17
MUSIX
Motor unit size index
MUSIX = A-CMAP/MUNIX

## Slide 18
 | Age | Sexe | Taille | Muscle | CMAP surface | CMAP puissance | MUNIX
N1 | 20 | F | 160 | thénar DR | 37,23 | 292,3 | 199
N2 | 28 | F | 161 | thénar DR | 34,76 | 274,8 | 216
 |  |  |  | thénar G | 30,3 | 209,4 | 159
N3 | 50 | F | 165 | thénar DR | 41,88 | 333,9 | 199
N4 | 55 | F | 155 | thénar G | 34,08 | 270,5 | 180
N5 | 24 | M | 167 | thénar DR | 37,26 | 370 | 231
N6 | 56 | M | 185 | thénar G | 34,15 | 251,6 | 162
N7 | 24 | F | 160 | thénar G | 39,59 | 260,8 | 190
N8 | 50 | M | 179 | thénar G | 36,21 | 262,4 | 170
N9 | 24 | F | 160 | thénar DR | 39,23 | 376,1 | 237
 | 36,78 |  | 165,78 |  | 36,47 | 290,18 | 194,30
 | 15,41 |  | 9,91 |  | 3,33 | 53,69 | 27,46
SLA1 | 69 | F | 162 | thénar G | 11,09 | 42,44 | 55
 |  |  |  | thénar DR | 22,47 | 147,3 | 144
SLA2 | 57 | M | 182 | thénar G | 5,124 | 6,926 | 15
 |  |  |  | thénar DR | 11,29 | 31,19 | 39
SLA3 | 64 | F | 164 | thénar G | 13,91 | 47,45 | 15
 |  |  |  | thénar DR | 20,22 | 95,07 | 81
SLA4 | 53 | M | 176 | thénar DR | 21,1 | 93,66 | 81
 |  |  |  | thénar G | 24,41 | 113,3 | 114
SLA5 | 64 | F | 165 | thénar G | 19,39 | 89,47 | 166
SLA6 | 81 | F | 163 | thénar G | 16,1 | 61,26 | 53
 |  |  |  | thénar DR | 12,47 | 29,26 | 31
SLA7 | 60 | M | 178 | thénar G | 8,501 | 16,72 | 4
 |  |  |  | thénar DR | 9,335 | 20,84 | 26
SLA8 | 48 | M | 174 | thénar DR | 25,78 | 114,9 | 58
 |  |  |  | thénar G | 26,53 | 111,1 | 111
 | 62,00 |  | 170,50 |  | 16,51 | 68,06 | 66,20
 | 10,17 |  | 7,86 |  | 6,83 | 43,76 | 49,15
Chart: 
| 201.6363636363637 | 156.0416666666667 | 341.6 | 289.4871794871794 | 927.3333333333333 | 249.6296296296296 | 260.4938271604939 | 214.1228070175439 | 116.8072289156627 | 303.7735849056604 | 402.2580645161291 | 2125.25 | 359.0384615384616 | 444.4827586206897 | 239.009009009009
MUNIX vs MUSIX SLA | 55 | 144 | 15 | 39 | 15 | 81 | 81 | 114 | 166 | 53 | 31 | 4 | 26 | 58 | 111

## Slide 19
MUNIX : avantages
Non invasif
Techniquement facile
Rapide
Muscles distaux et proximaux
Bonne reproductibilité

## Slide 20
MUNIX : désavantages
Pas toujours applicable (Nandedkar SD): - tremblement important
- atteinte centrale très sévère
- atteinte périphérique très sévère : A-CMAP < 0,5 mV
Signification physiologique pas évidente (Bromberg MB): - la méthodologie en elle-même - certains résultats : pourquoi MUSIX n’augmente pas toujours en relation avec la progression de SLA (réinnervation collatérale) ?, pourquoi pas de corrélation avec le MUNE ?

## Slide 21
MUNIX :
étude multicentrique

## Slide 22
MUNIX : étude multicentrique
- Quels muscles étudier ? ADM > APB
Standardiser la position de G1/G2 + changer G1 => obtenir le CMAP le plus ample avec le meilleur rise time
Standardiser le type d’électrode de surface
Standardiser « le sens » de la contraction volontaire
Standardiser les paramètres de stimulation pour le CMAP et le site de stimulation
Quels filtres ? 3 Hz – 10 KHz pour le CMAP et 10 Hz – 1 KHz pour le SIP ou 3 Hz-3 KHz pour les 2
Température cutanée
A, S, P : du pic négatif initial pour le CMAP et du signal entier pour le SIP ?
Critères d’exclusion de certains SIP (sur enregistrement de 300 ms ou enregistrement normalisé à 1 seconde ??) : S-SIP < 20 ms.mV (ou < 50 ms.mV si distribution bimodale de l’amplitude des PUMs), ICMUC > 100, S-SIP/S-CMAP < 1, SIP artefactés, (Nandedkar SD) A-SIP < 200 𝜇V (Neuwirth et al 2011)