## Slide 1: Agriculture de Précision, Développements scientifiques et nouvelles technologies pour l'application de produits phytosanitaires de précision
1
Pr Lebeau Frédéric
Département Ingénierie des Biosystèmes – Gembloux Agro-Bio Tech – Université de Liège
Présentation originale réalisée dans le cadre de la journée d’étude sur
l’Agriculture de Précision Organisée par la Chambre de commerce Tuniso-Belgo-Luxembourgeoise
Tunis, Tunisie, Mars 2017
Notes: 1

## Slide 2
2
Contexte général
Les produits de protection des plantes posent de sérieux problèmes environnementaux et risques pour la santé humaine
L’industrie agrochimique est actuellement sous une forte pression, particulièrement en Europe, en raison de la baisse rapide du soutient de leur usage au sein de la population
Les agriculteurs doivent adapter leurs pratiques et communication s’ils souhaitent continuer à recourir à ces produits pour assurer la protection de leurs cultures.

## Slide 3
3
Contexte général
La législation et les couts d’homologation apparaissent de plus en plus des obstacles insurmontables au développement de nouvelles matières actives. En particulier les scenarii utilisés conduisent souvent à des niveaux d’exposition trop élevés. Les solutions doivent passer par des innovations technologiques et en particulier au niveau des techniques d’application.

## Slide 4: Nombreuses étapes jusqu’à l’efficacité biologique
Transport
Rétention
Absorption
Translocation
Production des gouttes
Efficacité biologique
80-98%
10-100%
3-40%
0.24-38%
Rendement
(Zabkiewicz, 2007)
Dérive
Evaporation
Volatilisation
Rebond
Splashing
Ruissellement
Technique
d’application
Activité
biologique
Pour un herbicide
Origines du problème

## Slide 5: Formation des gouttes – jets projetés
Production des gouttes

## Slide 6: Formation des gouttes – jets projettés
Production des gouttes

## Slide 7: PTVS: Acquisition d’images par camera PIV
8-bit CMOS camera
72 W LED panel
Acquisition of picture in double frame mode
Scan of ¼ of the spray
Exemple de séquence d’images
Permet la visualisation de phénomène particulier: (bulle ou inclusion d’air)
Mesures des gouttes

## Slide 8: PTVS: Algorithme d’analyse d’images
Traitement d’image
Calcul du diamètre
Appariement sur la seconde image
Identification des gouttes sur base des gradients d’intensité lumineuse
Rejet des gouttes défocalisées
Determination du contour de la goutte à l’aide du filtre de Canny
Mesures des gouttes

## Slide 9: Résultats de la mesure
Dv10
Dv90
Dv50
Statistiques sur l’ensemble
Distribution des vitesses en fonction du diamètre (110-03 @ 3 bars)
Air entrainé
Mesures des gouttes

## Slide 10: Taille des gouttes - classification BCPC
Classification des jets agricoles

## Slide 11: Taille des gouttes
 | Calibre buse | Pression | Formulation tension de surface
Tendance |  |  | 
Effet sur la taille des gouttes |  |  | 
µm | 1 000 | 500 | 250 | 149 | 125 | 74 | 37
mesh | 18 | 35 | 60 | 100 | 120 | 200 | 400
Classification des buses

## Slide 12
12
Transport des gouttes
Une fois les gouttes formées (diamètre, vitesse), elles vont être soumises aux conditions climatiques (vent, température, humidité de l’air). Idéalement leur trajectoire devrait leur permettre d’arriver sur la cible
Cela peut être analysé au moyen de divers modèles de dérive

## Slide 13: Simulation du transport de particule lourde dans une atmosphère turbulente
Interaction seulement de la phase gazeuses vers la phase liquide (couplage unidirectionnel one way coupling)
Profil de vent logarithmique (2m/s à 2m) avec une composante aléatoire présentant une corrélation temporelle et spatiale
Transport des gouttes

## Slide 14
14
Transport des gouttes
Effet de la hauteur de pulvérisation, de la T° et de la vitesse initiale
)
Transport en dehors de la zone cible

## Slide 15
15
Evaporation et conditions climatiques
Pollution atmosphérique primaire importante
Transport des gouttes

## Slide 16
16
Que se passe-t-il lors de l’impact sur les plantes?
Rétention
Eau sur chénopode et haricot

## Slide 17
17
Surfaces foliaires
Rétention
Passage obligé des produits systémiques
La cuticule est formée de cires épicuticulaires généralement hydrophobes
Les surfaces foliaires sont classées selon leur degré d’hydrophobicité
de facile … à … très difficile à mouiller
ϑE
ϑE
ϑE

## Slide 18
18
Surfaces foliaires
Rétention

## Slide 19
19
Impact des gouttes sur surfaces très difficilement mouillables
Rétention
Modèle de Cassie-Baxter
Modèle de Wenzel

## Slide 20
20
Impact des gouttes d’eau sur surfaces très difficilement mouillables
Rétention

## Slide 21
21
Comment améliorer la rétention ?
En agissant sur la formulation
Rétention
Chénopode avec Eau, Pulse et Ecoteric

## Slide 22
22
Impact des gouttes avec adjuvant tensioactif sur surfaces très difficilement mouillables
Rétention
Création d’un diagramme de rétention en fonction de la classe d’énergie (Massinon)

## Slide 23
23
Diagramme de Massinon permet de comparer des formulations sur surface de référence
Rétention
Eau seule
σ = 0,072 N/m
Surface artificielle
Feuille de blé
Eau + mouillant non ionique
σ = 0,021 N/m
Eau + mouillant non ionique
σ = 0,023 N/m

## Slide 24
Rétention
Lumière structurée
Influence de l’architecture de la plante
de référence

## Slide 25
Rétention
Influence de l’architecture de la plante
de référence
Rétention: 6 – 97%
Eau
σ = 0,072 N/m
Tensio-actif non ionique
σ = 0,021 N/m

## Slide 26
Rétention
26
Augmentation de la taille moyenne
des gouttes
Influence du volume par hectare sur la variabilité des dépôts – risques de résistance

## Slide 27
Technologies
27
Améliorer les pratiques nécessite d’intégrer l’ensemble de ces considérations scientifiques dans le développement
des formulations
des technologies d’asservissement des agroéquipements,
des outils d’aide à la décision

## Slide 28
Technologies
28
Améliorer les pratiques nécessite d’intégrer l’ensemble de ces considérations scientifiques dans le développement
des technologies d’asservissement des agroéquipements,
des outils d’aide à la décision

## Slide 29
Technologies
29
Buses PWM, meilleure contrôlabilité du jet (pression constante, variation de débit rapide)
Tentatives en application localisée (patch spraying)

## Slide 30
Technologies
30
Buses à application contrôlée de gouttes réduction du span. CDA Renouveau, adjuvants?

## Slide 31
Technologies
31
Développement technologique des asservissements
- Contrôle de la hauteur de rampe

## Slide 32
Technologies
32
Développement technologique des asservissements
Guidage et autoguidage pour le jalonnage
Coupure des tronçons par GPS
Modulation de dose

## Slide 33
Technologies
33
Développement technologique des asservissements
Injection directe, avantageux pour limiter les pertes et contaminations ainsi que faciliter le changement de produit (entrepreneurs)
Close Transfert System tendance à la stradardisation des récipients et des caractéristiques rhéologiques

## Slide 34
Technologies
34
Développement des outils d’aide à la décision
Conseils sur le choix des buses, des formulations par organismes de conseil / firmes
Web/applications

## Slide 35
Technologies
35
Développement des outils d’aide à la décision
Mesure en temps réel des conditions climatiques, des paramètres opératoires et de la localisation pour une traçabilité des applications et des risques environnementaux

## Slide 36
Technologies
36
Développement des outils d’aide à la décision
Mesure en temps réel des conditions climatiques, des paramètres opératoires et de la localisation pour une traçabilité des applications et des risques environnementaux

## Slide 37
Technologies
37
Développement des outils d’aide à la décision
Cartographie de l’application et de la dérive

## Slide 38
Technologies
38
Développement des outils d’aide à la décision
Cartographie de l’application et de la dérive

## Slide 39: Agriculture de Précision, Développements scientifiques et nouvelles technologies pour l'application de produits phytosanitaires de précision
39
- Pr Lebeau Frédéric
Département Ingénierie des Biosystèmes – Gembloux Agro-Bio Tech – Université de Liège
Présentation originale réalisée dans le cadre de la journée d’étude sur
l’Agriculture de Précision Organisée par la Chambre de commerce Tuniso-Belgo-Luxembourgeoise
Tunis, Tunisie, Mars 2017
Merci pour votre attention
?? Questions ??
Notes: 39