## Slide 1: Bilanzen als Wegweiser für eine nachhaltige Zukunft
Andreas Pfennig Institut für Chemische Verfahrenstechnik und Umwelttechnik TU Graz http://www.sustainicum.at/ Copyright: Creative-Commons-Lizenz by-nc-sa, wo nicht bei anderen

## Slide 2: Gliederung
1 Motivation
2 Bilanzen
3 Wo stehen wir heute?
4 Wohin geht es?
4.1 Fossile Energieträger, Weltbevölkerung und Lebensstandard
4.2 Atmosphäre, Kohlenstoffdioxid und Klima
4.3 Landfläche, Bioenergie und Ernährung
4.4 Optionen nachhaltiger Energieversorgung
5 Was bedeutet das für uns?
6 Fazit

## Slide 3: Mein Start:
Aachener Nachrichten, Mittwoch, 6. September, 2006:
Landwirt von heute ist der Ölscheich von morgen
In Zukunft kommen Strom und Wärme vom Acker: Alles was Erdöl kann, können Pflanzenöle auch. Nur die Landwirtschaftspolitik muss noch umdenken.
Serie: Raus aus dem Treibhaus
von
Franz Alt

## Slide 4: Entwicklung des Rohölpreises

## Slide 5: CO2-Gehalt auf Mauna Loa, Hawaii
http://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/

## Slide 6: Temperatur und CO2 nach IPCC
http://www.ipcc.ch/graphics/ar4-wg3/jpg/spm8.jpg
Mit freundlicher Genehmigung: Based on Climate Change 2007: Mitigation of Climate Change. Working Group III Contribution to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Figure SPM.8. Cambridge University Press.

## Slide 7: Rückzug: Briksdal-Gletscher, Norwegen
http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Briksdalsbreen_Norway_2003_&_2008.JPG

## Slide 8: Lebensweise
mit freundlicher Genehmigung:
PETA Deutschland e.V. People for the Ethical Treatment of Animals

## Slide 9: Historische Einordnung
1798 T. R. Malthus, An Essay on the Principle of Population
1931 H. Hotelling, The economics of exhaustible resource
1952 W. S. Paley, Resources for freedom; a report to the president
1961 J. W. Forrester, Industrial dynamics
1963 H. Barnett, C. Morse, Scarcity and Growth
1972 D. L. Meadows, Club of Rome, The Limits to Growth
1973 J. W. Forrester, World Dynamics
1980 G. O. Barney, The Global 2000 Report to the President
1987 G. H. Brundtland, Our Common Future
1989 D. Dörner, Die Logik des Mißlingens
1993 D. L. Meadows et al., Beyond the Limits
2004 D. L. Meadows et al., Limits to Growth: The 30-Year Update

## Slide 10: Ingenieur-Perspektive
quantitative Aussagen
vollständiges Bild
belastbare Intuition

## Slide 11: Gliederung
1 Motivation
2 Bilanzen
3 Wo stehen wir heute?
4 Wohin geht es?
4.1 Fossile Energieträger, Weltbevölkerung und Lebensstandard
4.2 Atmosphäre, Kohlenstoffdioxid und Klima
4.3 Landfläche, Bioenergie und Ernährung
4.4 Optionen nachhaltiger Energieversorgung
5 Was bedeutet das für uns?
6 Fazit

## Slide 12: Bilanz
was sich zeitlich in einem Bilanzraum ändert =
+ was hineingeht
- was hinausgeht
+ was entsteht
- was verschwindet
Quellen:
www.microsoft.com
www.heinzelmen.de/preise/

## Slide 13: Bilanz
was sich zeitlich in einem Bilanzraum ändert =
+ was hineingeht
- was hinausgeht
+ was entsteht
- was verschwindet
Quellen:
www.microsoft.com
www.heinzelmen.de/preise/

## Slide 14: Bilanz
was sich zeitlich in einem Bilanzraum ändert =
+ was hineingeht
- was hinausgeht
+ was entsteht
- was verschwindet
Quellen:
www.microsoft.com
www.heinzelmen.de/preise/
Bilanzraum definieren

## Slide 15: Bilanz
was sich zeitlich in einem Bilanzraum ändert =
+ was hineingeht
- was hinausgeht
+ was entsteht
- was verschwindet
Quellen:
www.microsoft.com
www.heinzelmen.de/preise/

## Slide 16: Bilanz
was sich zeitlich in einem Bilanzraum ändert =
+ was hineingeht
- was hinausgeht
+ was entsteht
- was verschwindet
Quellen:
www.microsoft.com
www.heinzelmen.de/preise/

## Slide 17: Bilanz
was sich zeitlich in einem Bilanzraum ändert =
+ was hineingeht
- was hinausgeht
+ was entsteht
- was verschwindet
Quellen:
www.microsoft.com
www.heinzelmen.de/preise/

## Slide 18: Aufstellen und Lösen einer Bilanz
definieren des Bilanzraumes, der von einer geschlossenen Grenze umgeben sein muss
quantifizieren aller über die Grenze des Bilanzraumes hinein- und hinausgehenden Ströme, dies können jeweils mehrere sein
quantifizieren, was im Inneren des Bilanzraumes verschwindet oder entsteht
lösen der Bilanz nach einer interessierenden Größe, d.h. eine der Größen ist i.d.R. nicht bekannt bzw. nicht quantifiziert.

## Slide 19: Begriffsdefinitionen
Reserven: geologisch-technisch nachgewiesene Mengen von Erdöl, Erdgas, Kohle, etc., die mit der heute zur Verfügung stehenden Technologie wirtschaftlich gewonnen werden können.
Ressourcen: Mengen eines Rohstoffs, deren technische oder wirtschaftliche Gewinnung noch unsicher sind, die aufgrund geologischer Indikatoren aber erwartet werden können.
B. Hillemeier (Ed.) 2006: Die Zukunft der Energieversorgung in Deutschland. acatech SYMPOSIUM, 21. NOVEMBER 2006

## Slide 20: Beispiel: Strahlungsbilanz der Sonne
Sonne
photographs sun: NASA, series of images from SOHO - GPN-2002-000120 earth: the blue marble, www.visibleearth.nasa.gov

## Slide 21: Beispiel: Strahlungsbilanz der Sonne
Sonne
Bilanzraum, Radius RSonne = ca. 700 000 km
photographs sun: NASA, series of images from SOHO - GPN-2002-000120 earth: the blue marble, www.visibleearth.nasa.gov

## Slide 22: Strahlungsleistung schwarzer Körper
Stefan-Boltzmann-Gesetz für ideal strahlende Körper
Stefan-Boltzmann-Konstanten
Sonne:
P – Leistung, A – strahlende Fläche, T – absolute Temperatur

## Slide 23: Beispiel: Strahlungsbilanz der Sonne
Sonne
Erde
ca. 150 Millionen km
photographs sun: NASA, series of images from SOHO - GPN-2002-000120 earth: the blue marble, www.visibleearth.nasa.gov

## Slide 24: Beispiel: Strahlungsbilanz der Sonne
Sonne
Erde
ca. 150 Millionen km
photographs sun: NASA, series of images from SOHO - GPN-2002-000120 earth: the blue marble, www.visibleearth.nasa.gov

## Slide 25: Beispiel: Strahlungsbilanz der Sonne
Sonne
ca. 150 Millionen km
1 m2
photographs sun: NASA, series of images from SOHO - GPN-2002-000120 earth: the blue marble, www.visibleearth.nasa.gov

## Slide 26: Strahlungsleistung auf 1 m2 der Erde
Sonne:
bestrahlte Fläche mit R = 150 Mio. km:
Leistung je Quadratmeter, Solarkonstante:

## Slide 27: Beispiel: Strahlungsbilanz der Erde
Sonne
1 m2
photographs sun: NASA, series of images from SOHO - GPN-2002-000120 earth: the blue marble, www.visibleearth.nasa.gov

## Slide 28: Beispiel: Strahlungsbilanz der Erde
Sonne
RErde = 6370 km
photographs sun: NASA, series of images from SOHO - GPN-2002-000120 earth: the blue marble, www.visibleearth.nasa.gov

## Slide 29: Strahlungsleistung auf der Erde
Erde:
bestrahlte Fläche:
auf der gesamten Erde:

## Slide 30: Beispiel: Strahlungsbilanz der Erde
Sonne
RErde = 6370 km
photographs sun: NASA, series of images from SOHO - GPN-2002-000120 earth: the blue marble, www.visibleearth.nasa.gov

## Slide 31: Beispiel: Strahlungsbilanz der Erde
Sonne
Erde
photographs sun: NASA, series of images from SOHO - GPN-2002-000120 earth: the blue marble, www.visibleearth.nasa.gov

## Slide 32: Strahlungsleistung auf der Erde
Erde:
Erdoberfläche:
gemittelt auf der gesamten Erde:

## Slide 33: Senkrechte Sonneneinstrahlung
© METEOTEST; based on www.meteonorm.com

## Slide 34: Beispiel: Strahlungsbilanz der Erde
Sonne
Erde
photographs sun: NASA, series of images from SOHO - GPN-2002-000120 earth: the blue marble, www.visibleearth.nasa.gov

## Slide 35: Energie von der Sonne
photographs sun: NASA, series of images from SOHO - GPN-2002-000120 earth: the blue marble, www.visibleearth.nasa.gov

## Slide 36: Energie von der Sonne
photographs sun: NASA, series of images from SOHO - GPN-2002-000120 earth: the blue marble, www.visibleearth.nasa.gov
Bilanzraum

## Slide 37: Energie von der Sonne
photographs sun: NASA, series of images from SOHO - GPN-2002-000120 earth: the blue marble, www.visibleearth.nasa.gov
Bilanzraum

## Slide 38: Energie von der Sonne
photographs sun: NASA, series of images from SOHO - GPN-2002-000120 earth: the blue marble, www.visibleearth.nasa.gov
Bilanzraum

## Slide 39: Strahlungsbilanz der Erde
= 0, stationär
vernachlässigbar

## Slide 40: Energie von der Sonne
photographs sun: NASA, series of images from SOHO - GPN-2002-000120 earth: the blue marble, www.visibleearth.nasa.gov
Reflexion an
der Atmosphäre
Bilanzraum

## Slide 41: Strahlungsbilanz der Erde
Reflexionsgrad
gemessen wird 288 K bzw. 15 °C aufgrund des natürlichen und des anthropogenen Treibhauseffekts

## Slide 42: Effekt der Treibhausgase
Reflexion an
der Atmosphäre
kurzwellige Strahlung
langwellige Strahlung
Treibhausgase
Erdoberfläche
Atmosphäre

## Slide 43: Gliederung
1 Motivation
2 Bilanzen
3 Wo stehen wir heute?
4 Wohin geht es?
4.1 Fossile Energieträger, Weltbevölkerung und Lebensstandard
4.2 Atmosphäre, Kohlenstoffdioxid und Klima
4.3 Landfläche, Bioenergie und Ernährung
4.4 Optionen nachhaltiger Energieversorgung
5 Was bedeutet das für uns?
6 Fazit

## Slide 44: Energie
Reserven Verbrauch
Gt Gt/a
Erdöl 225 4,1
Erdgas 154 2,4
Kohle 860 7,7
CO2 34,0
Primärenergieträger 143 PWh/a
Elektrizität 22 PWh/a
a = Jahr
G = 1 000 000 000
P = 1 000 000 000 000 000

## Slide 45: Bevölkerung
Bevölkerung
Mio.
Welt 6 970
Österreich 8,4
Deutschland 82
USA 313
EU-27 502
Russland 142
Amerika 943
Afrika 1 070
China 1 379
Indien 1 241

## Slide 46: Energie
Reserven Verbrauch
t/Kopf kg/(Kopf a) kg/(Kopf d)
Erdöl 32 582 1,6
Erdgas 22 342 0,9
Kohle 122 1 104 3,0
Summe 177 2 028 5,6
CO2 4 880 13,4
Primärenergie 20 480 kWh/(Kopf a) 56 kWh/(Kopf d)
Elektrizität 3 160 kWh/(Kopf a) 9 kWh/(Kopf d)
a = Jahr
d = Tag

## Slide 47: Primärenergiekonsum

## Slide 48: Anteile am globalen Konsum 2009
International Energy Agency, 2011 Key World Energy Statistics

## Slide 49: Energieflussbild Deutschland 2011
mit freundlicher Genehmigung:
Quelle: Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen (AGEB) 10/2012
http://www.ag-energiebilanzen.de

## Slide 50: Energieprofile für Österreich 2009
Energie-Control Austria, Statistikbroschüre 2011

## Slide 51: Endenergie in Österreich 2009
Energie-Control Austria, Statistikbroschüre 2011

## Slide 52: Endenergie in Österreich sektoral 2009
Energie-Control Austria, Statistikbroschüre 2011

## Slide 53: Nutzenergie in Österreich 2009
Energie-Control Austria, Statistikbroschüre 2011

## Slide 54: Landfläche pro Kopf
http://faostat.fao.org/

## Slide 55: Erdoberfläche
m2/Kopf
Meer 51 700
Landfläche insgesamt 18 600
landwirtschaftliche Nutzfläche 7 000
davon Acker & Dauerkulturen 2 200
davon Weide 4 800
Wald 5 800

## Slide 56: Landwirtschaft
kg/(Kopf d)
pflanzliche Nahrungsmittel 1,29
alkoholische Getränke 0,10
tierische Nahrungsmittel 0,45
Papier und Kartonagen 0,16
Holz und Holzprodukte 0,61
Summe 2,61

## Slide 57: Ernährung
produziert: beim Verbraucher:
kcal/(Kopf d) kcal/(Kopf d)
Mais 1 166 pflanzliche Produkte 2 330
Reis 936 tierische Produkte 501
Weizen 743
Pflanzenöle 540 Summe 2 831
Maniok 288
Zucker 252
Gerste 166
Sojabohnen 146
Kartoffeln 83 Gemüse etc. ca. 350
Summe 4 670

## Slide 58: Pflanzliche Nahrungsmittel in Deutschland
Energiedichte
kcal/m2
Tomaten 3 050
Mais 2 740
Kartoffel 2 560
Weizen 2 261
Möhren 1 450
Äpfel 1 430
Rot-/Weißkohl 990
Blumenkohl & Brokkoli 450
Gurken 292
Salat 230
Spargel 50

## Slide 59: Verteilung der Ernährung nach Land
http://faostat.fao.org/
2009

## Slide 60: Fazit 1
quantitative Werte
Pro-Kopf-Werte
fossil = 2 * nachwachsend
tierisch-basierte Ernährung sehr ressourcenintensiv

## Slide 61: Gliederung
1 Motivation
2 Bilanzen
3 Wo stehen wir heute?
4 Wohin geht es?
4.1 Fossile Energieträger, Weltbevölkerung und Lebensstandard
4.2 Atmosphäre, Kohlenstoffdioxid und Klima
4.3 Landfläche, Bioenergie und Ernährung
4.4 Optionen nachhaltiger Energieversorgung
5 Was bedeutet das für uns?
6 Fazit

## Slide 62
Globale Bilanzen
Lithosphäre: Fossile Energieträger
Atmosphäre
Änderung der Reserve = -- Förderung
Förderung, Verbrennung
Biosphäre
earth: the blue marble, www.visibleearth.nasa.gov

## Slide 63: Statische Reichweite
Bilanz für einen fossilen Primärenergieträger pro Jahr:
Änderung der Reserve = - Förderung, Verbrennung
Annahme: konstante weitere Förderung
Reserve – statische Reichweite × jährliche Änderung = 0

## Slide 64: Statische Reichweite
statische Reichweite
Erdöl 55 Jahre
Erdgas 65 Jahre
Kohle 112 Jahre

## Slide 65: Modellungenauigkeiten
Parameter-Unsicherheit
Modell-Unsicherheit
Unsicherheit
Unwissenheit
Risiko

## Slide 66: Bevölkerungsentwicklung
2006
1850
0
-10 000
Fotos: A. Pfennig aus dem
Neanderthalmuseum, Mettmann

## Slide 67: Weltbevölkerung

## Slide 68: Entwicklung der Vorhersage für 2050

## Slide 69: Entwicklung der Vorhersage

## Slide 70: Basis der UN-Prognose
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:UNO-Bevölkerungswachstumsanalyse und -prognose (1950–2050).png

## Slide 71: Demografischer Übergang
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Demo_trans_de.png

## Slide 72: Verteilung der Weltbevölkerung
= 1%

## Slide 73: Human Development Index
http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2007-8/

## Slide 74: Human Development Index
http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2007-8/

## Slide 75: Human Development Index
http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2007-8/

## Slide 76: Verbrauch Primärenergieträger
http://www.bp.com/statisticalreview
http://faostat.fao.org/

## Slide 77: Verbrauch Primärenergieträger
http://www.bp.com/statisticalreview
http://faostat.fao.org/

## Slide 78: Reserven fossiler Primärenergieträger

## Slide 79: Reserven fossiler Primärenergieträger

## Slide 80: Entwicklung des Rohölpreises

## Slide 81: Entwicklung des Rohölpreises

## Slide 82: Erdölfördermaximum, Peak Oil
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/5/58/Weltweite-Erdölproduktion-Grafik.png

## Slide 83: Erdölfördermaximum, Peak Oil
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/6/65/Weltölförderung.png
1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000

## Slide 84: Erdölfördermaximum, Peak Oil
25.01.2006 Peak Oil - die Ölproduktion hat den Höhepunkt erreicht
03.12.2005 Das Angebot wird sich dauerhaft verknappen Der Öl-Fördergipfel ist überschritten

## Slide 85: Entwicklung der statischen Reichweite

## Slide 86: Fazit 2
Menge Primärenergie unkritisch, aber:
Energiepreis!

## Slide 87: Gliederung
1 Motivation
2 Bilanzen
3 Wo stehen wir heute?
4 Wohin geht es?
4.1 Fossile Energieträger, Weltbevölkerung und Lebensstandard
4.2 Atmosphäre, Kohlenstoffdioxid und Klima
4.3 Landfläche, Bioenergie und Ernährung
4.4 Optionen nachhaltiger Energieversorgung
5 Was bedeutet das für uns?
6 Fazit

## Slide 88
Globale Bilanzen
Lithosphäre: Fossile Energieträger
Atmosphäre
Förderung, Verbrennung
Biosphäre
Änderung Atmosphäre = a Verbrennung
earth: the blue marble, www.visibleearth.nasa.gov

## Slide 89: Anteil am CO2-Ausstoß
nach: Stern-Report: http://www.hm-treasury.gov.uk/d/Executive_Summary.pdf

## Slide 90: Kohlenstoffkreislauf
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Carbon_cycle-cute_diagram-german.png

## Slide 91: CO2-Gehalt auf Mauna Loa, Hawaii

## Slide 92: CO2-Gehalt der Atmosphäre

## Slide 93: Temperatur und CO2 nach IPCC
http://www.ipcc.ch/graphics/ar4-wg3/jpg/spm8.jpg
Mit freundlicher Genehmigung: Based on Climate Change 2007: Mitigation of Climate Change. Working Group III Contribution to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Figure SPM.8. Cambridge University Press.

## Slide 94: Temperatur und CO2 nach IPCC
http://www.ipcc.ch/graphics/ar4-wg3/jpg/spm8.jpg
Mit freundlicher Genehmigung: Based on Climate Change 2007: Mitigation of Climate Change. Working Group III Contribution to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Figure SPM.8. Cambridge University Press.
heutiges Niveau

## Slide 95: Temperatur und CO2 nach IPCC
http://www.ipcc.ch/graphics/ar4-wg3/jpg/spm8.jpg
Mit freundlicher Genehmigung: Based on Climate Change 2007: Mitigation of Climate Change. Working Group III Contribution to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Figure SPM.8. Cambridge University Press.
+2°C-Gesellschaft
heutiges Niveau

## Slide 96: Temperatur und CO2 nach IPCC
http://www.ipcc.ch/graphics/ar4-wg3/jpg/spm8.jpg
Mit freundlicher Genehmigung: Based on Climate Change 2007: Mitigation of Climate Change. Working Group III Contribution to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Figure SPM.8. Cambridge University Press.
+2°C-Gesellschaft
heutiges Niveau
Projektion 2050

## Slide 97: Daten aus Eisbohrkernen
ΔCO2 = 70 ppmv
ΔT = 7°C
http://doi.pangaea.de/10.1594/PANGAEA.55501
http://doi.pangaea.de/10.1594/PANGAEA.683655

## Slide 98: Einflussfaktoren auf die Temperatur?

## Slide 99: Abschwächung der Sonneneinstrahlung
geschätzte heutige Abschwächung durch
Luftverschmutzung

## Slide 100: Rückzug: Briksdal-Gletscher, Norwegen
http://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Briksdalsbreen_Norway_2003_&_2008.JPG

## Slide 101: Fazit 3
CO2 und +2°C-Grenze kritisch
Global Dimming
System wenig verstanden

## Slide 102: Gliederung
1 Motivation
2 Bilanzen
3 Wo stehen wir heute?
4 Wohin geht es?
4.1 Fossile Energieträger, Weltbevölkerung und Lebensstandard
4.2 Atmosphäre, Kohlenstoffdioxid und Klima
4.3 Landfläche, Bioenergie und Ernährung
4.4 Optionen nachhaltiger Energieversorgung
5 Was bedeutet das für uns?
6 Fazit

## Slide 103: Teller oder Tank?
Aachener Nachrichten 20.02.2009
Misereor warnt vor Ausbau von Biosprit-Einsatz

## Slide 104: Teller oder Tank?
Droht eine ''globale Katastrophe''?
Explodierende Preise für Lebensmittel, Hungersnöte, blutige Unruhen im Kampf um Nahrung sowie Wassermangel - dramatische Herausforderungen für Millionen Menschen.
02.06.2008
DER TAGESSPIEGEL

## Slide 105: Ernährung
pflanzlich:
produziert 4670 kcal/(Kopf d)
beim Verbraucher 2330 kcal/(Kopf d)
tierisch:
beim Verbraucher 501 kcal/(Kopf d)
Landfläche:
Acker + Anbau 2200 m2/Kopf
Weide 4800 m2/Kopf

## Slide 106: statisches Szenario pro Kopf
2011 2050
niedrig mittel hoch realistisch
m2 m2 m2 m2 m2
Landwirtschaft 7 000 6 050 5250 4 600 4 450
davon Acker 2 200 1 900 1 650 1 450 1 400
davon Weide 4 800 4 150 3 600 3 150 3 050
Wald 5 800 4 950 4 300 3 800 3 650
kcal/d kcal/d kcal/d kcal/d kcal/d
Ernährung 2 831 2 434 2 122 1 860 1 795

## Slide 107: Entwicklung der Landfläche
http://faostat.fao.org/

## Slide 108: kalorischen Gesamternährung
http://faostat.fao.org/

## Slide 109: Anteil tierischer Produkte
http://faostat.fao.org/

## Slide 110: Entwicklung der Ernährung
http://faostat.fao.org/

## Slide 111: ökologisches Szenario pro Kopf
pro Kopf 2011 2050
niedrig mittel hoch konst. Fert.
m2 m2 m2 m2 m2
Landwirtschaft 7 000 6 050 5 250 4 600 4450
davon Acker 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500
für Bioenergie 4 550 3 800 3 100 3 150 2 950
Wald 5 800 4 950 4 300 3 800 3650
kWh/a kWh/a kWh/a kWh/a kWh/a d
Bio-Energie 13 850 11 400 9 450 7 800 7 400
bei 2,5 kWh/(m2 a)

## Slide 112: Sonnennutzung in Deutschland
Sonneneinstrahlung ca. 1000 kWh/(m² a)
Biodiesel 1,5 kWh/(m² a)
Biogas 2,5 kWh/(m² a)
Biomass to Liquid (BtL) 3 kWh/(m² a)
Photovoltaik heute >95 kWh/(m² a)

## Slide 113: Potenzial für Bioenergie in 2050
mit freundlicher Genehmigung: WBGU – Wissenschaftlicher Beirat Globale Umweltveränderungen (2009): Factsheet 1/2009: Bioenergie. Berlin: WBGU.
http://www.wbgu.de/fileadmin/templates/dateien/veroeffentlichungen/factsheets/fs2009-fs1/wbgu_factsheet_1.pdf

## Slide 114: Fazit 4
Ernährung kein Zukunftsproblem, sondern heute ungleich verteilt und knapp.
Problem: Luxus vs. Hunger
Bioenergie keine nennenswerte Option
Biomasse für stoffliche Nutzung

## Slide 115: Gliederung
1 Motivation
2 Bilanzen
3 Wo stehen wir heute?
4 Wohin geht es?
4.1 Fossile Energieträger, Weltbevölkerung und Lebensstandard
4.2 Atmosphäre, Kohlenstoffdioxid und Klima
4.3 Landfläche, Bioenergie und Ernährung
4.4 Optionen nachhaltiger Energieversorgung
5 Was bedeutet das für uns?
6 Fazit

## Slide 116: Nachhaltigkeit
Die Menschheit hat die Fähigkeit, Entwicklung nachhaltig zu gestalten,
um sicherzustellen, dass die heutigen Bedürfnisse befriedigt werden,
ohne zukünftige Generationen darin einzuschränken,
ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen.
Brundtland-Bericht: Unsere gemeinsame Zukunft, 1987

## Slide 117: Prinzipielle Alternativen
Kernspaltung
Kernfusion
Fossil mit CCS: Carbon Capture and Sequestration
Wellen- und Gezeitenkraftwerke
Wasserkraft
Windkraft
Geothermie
Biomasse
Solarthermie
Photovoltaik
...

## Slide 118: Solarthermisches Kraftwerk Andasol 1
http://en.wikipedia.org/wiki/File:12-05-08_AS1.JPG

## Slide 119: Kostenvergleich erneuerbarer Strom
Kost et al., 2012: Studie Stromgestehungskosten Erneuerbare Energien, Version: 30. MAI 2012
Stromgestehungskosten
Euro/kWh
PV-Kleinanlagen 0,14 - 0,16
PV-Freiflächenanlagen Deutschland 0,13 - 0,14
PV-Freiflächenanlagen Spanien 0,10
Onshore-Windkraft 0,06 - 0,08
Offshore-Windkraft 0,11 - 0,16
Solarthermie Spanien 0,18 - 0,24

## Slide 120: Lernkurven: Grundgleichung
Exponentieller Zusammenhang zwischen Kosten und kumuliertem Markt:
Preis zu einen Startzeitpunkt
kumulierter Markt zu diesem Startzeitpunkt
Preis zu einem späteren Zeitpunkt
kumulierter Markt zu diesem späteren Zeitpunkt
positiver Lernfaktor

## Slide 121: Lernkurve der Photovoltaik-Module
mit freundlicher Genehmigung aus: Aktuelle Fakten zur Photovoltaik in Deutschland, Dr. Harry Wirth, Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE, 21.3.2013, www.pv-fakten.de

## Slide 122: Zukünftige Entwicklung
s. auch: Fayyaz, Frenzel, Köster, et al.: Wie können wir zukünftig ausreichend Energie nachhaltig bereitstellen? CLB Chemie in Labor und Biotechnik, 60. Jahrgang, Heft 01-02/2009, S. 32-39

## Slide 123: Fazit 5
Solarenergie fördern
Break-Even bereits in wenigen Jahren möglich
Schicksal fossiler Energieträger dann ungewiss

## Slide 124: Gliederung
1 Motivation
2 Bilanzen
3 Wo stehen wir heute?
4 Wohin geht es?
4.1 Fossile Energieträger, Weltbevölkerung und Lebensstandard
4.2 Atmosphäre, Kohlenstoffdioxid und Klima
4.3 Landfläche, Bioenergie und Ernährung
4.4 Optionen nachhaltiger Energieversorgung
5 Was bedeutet das für uns?
6 Fazit

## Slide 125: Fertilität und Bruttoinlandsprodukt
http://data.un.org/
2011, 2012

## Slide 126: Entwicklung in China
http://data.un.org/

## Slide 127: Ursachen für den Untergang
Jared Diamond, 2005: Collapse: How Societies Choose to Fail or Survive
Fünf wesentliche Punkte:
· Umweltzerstörung
· Klimaänderung
· feindliche Nachbarn
· freundliche Handelspartner (Abhängigkeiten, komplexes System)
· inadäquate gesellschaftliche Antwort auf Herausforderungen
Lösung: · Couragierte vorausschauende Reaktion auf erkannte Probleme · auch schmerzliche Korrektur der Werte

## Slide 128: Lebensweise
mit freundlicher Genehmigung:
PETA Deutschland e.V. People for the Ethical Treatment of Animals

## Slide 129: Ernährung: www.in-form.de
mit freundlicher Genehmigung:
IN FORM - Deutschland Initiative für gesunde Ernährung und mehr Bewegung
ehemaliges Layout Dezember 2008 bis August 2012

## Slide 130: Persönlicher Energieumsatz
Weltmittel pro Jahr 20 500 kWh
pro Tag 56 kWh
Österreich pro Jahr 44 000 kWh
pro Tag 120 kWh
intensives Kochen 0,5 h 1,5 kWh
Wäschewaschen A+++, 60°, voll 1,0 kWh
Kühlschrank A++, 200 l, 24 h 0,5 kWh
Gefrierschrank A++, 200 l, 24 h 0,75 kWh
heiße Kurzduschen 50 l, 35°C 1,5 kWh
heißes Baden 200 l, 35°C 6,0 kWh
60W-Glühlampe 4 h 0,24 kWh
24 h 1,44 kWh
PKW 7 l / 100 km 40 km 25 kWh
Kurztrip Barcelona 2 450 km 700 kWh
Urlaub in New York 13 600 km 4 000 kWh
Heizöl 1000 l 10 700 kWh 1000 l/a 30 kWh /d

## Slide 131: Fragen zu einer nachhaltigen Zukunft
Hinterfragen aller Paradigmen:
Pflanzliche Ernährung
Recht auf wie viele Kinder?
Alternative zu Religion als Basis der Werte-Definition und einer Umwelt-Ethik?
Belohnung von Leistung durch Umweltbelastung
Wie können wir alle Bedürfnisse befriedigen? ↔ Wie können wir Kreisläufe nachhaltig gestalten?
Welche Maßnahmen sind überhaupt sinnvoll?
Gerechtigkeit inter-national, inter-generationell, transitorisch:
Wie werden Lasten für Umweltschutz verteilt?
Wie werden Lasten für Entwicklung verteilt?
Wie erfolgt zukünftig Handel mit Nahrung und Energie?
Wie werden Verstöße gegen Umweltabkommen geahndet?
Sofortiges nachdrückliches Handeln!

## Slide 132: UN Menschenrechtserklärung
Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren.
Jeder hat das Recht auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit.
Heiratsfähige Männer und Frauen haben ... das Recht, zu heiraten und eine Familie zu gründen.
Jeder hat als Mitglied der Gesellschaft das Recht auf soziale Sicherheit und Anspruch darauf, in den Genuss der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte zu gelangen, die für seine Würde und die freie Entwicklung seiner Persönlichkeit unentbehrlich sind.
Jeder hat das Recht auf einen Lebensstandard, der seine und seiner Familie Gesundheit und Wohl gewährleistet... einschließlich Nahrung, Kleidung, Wohnung, ärztliche Versorgung...
Jeder hat Anspruch auf eine soziale und internationale Ordnung...

## Slide 133: Menschenrechte
Religionsfreiheit
Lebensstandard, Nahrung
Familie gründen
freie Entfaltung

## Slide 134: Fazit 6
Menschenrechte?
auch Gewohnheiten nachhaltig hinterfragen
keine Tabus..., eins-weiter-fragen
Sparen, wo es wirklich relevant ist
zentrales Problem: Zahl der Menschen!

## Slide 135: Gliederung
1 Motivation
2 Bilanzen
3 Wo stehen wir heute?
4 Wohin geht es?
4.1 Fossile Energieträger, Weltbevölkerung und Lebensstandard
4.2 Atmosphäre, Kohlenstoffdioxid und Klima
4.3 Landfläche, Bioenergie und Ernährung
4.4 Optionen nachhaltiger Energieversorgung
5 Was bedeutet das für uns?
6 Fazit

## Slide 136: Fazit
Fossile Energieträger: - verfügbar aber Preis wird deutlich weiter steigen - CO2 aus Verbrennung ist klimaschädlich
Zwei Herausforderung: Energie und Klima
Landfläche ist knappes Gut
Energiepflanzen nur zwischenzeitlich als Energieträger
Langfristig: Photovoltaik und Solarthermie sind preiswert, sicher, nachhaltig
Nachhaltiger Energiemix: Solar, Wind, Wasser, Restbiomasse, Geothermie
gesamtheitliche Sichtweise anstreben, dabei helfen Bilanzen und Betrachtung der Kreisläufe
Ernährung: Wir leisten uns hier und heute, andere für uns hungern zu lassen.
zentrales Problem: Zahl der Menschen!
wesentlicher veränderbarer Faktor: Verhalten und Gewohnheiten jedes Einzelnen

## Slide 137: Bilanzen als Wegweiser für eine nachhaltige Zukunft
Andreas Pfennig Institut für Chemische Verfahrenstechnik und Umwelttechnik TU Graz Copyright: Creative-Commons-Lizenz by-nc-sa, wo nicht bei anderen