## Slide 1
Accepté en quantités faibles (OSB) à élevées (MDF)
Épicéas scolytés : impacts du bleuissement sur les caractéristiques de son bois et sa valorisation industrielle.*
HENIN Jean-Marc1*, LESIRE Cécile2, POLLET Caroline2, HÉBERT Jacques2, JOUREZ Benoit1
1 Service Public de Wallonie – Laboratoire de Technologie du Bois
² Université de Liège – Gembloux Agro-Bio Tech – Unité de Recherche TERRA – ForestIsLife
*contact: jeanmarc.henin@spw.wallonie.be
Demo Forest
Bertrix, Belgique – 30-31 Juillet 2019
Contexte
Les filières de valorisation de l’épicéa
Induites par des températures élevées associées à un déficit de précipitations, les pullulations de scolytes ont causé l’afflux de milliers de m³ de bois d’épicéa bleui.
Incidence des champignons de bleuissement sur ….
Le bois d’épicéa…
Microscopique
Macroscopique
Mécanique
Conclusion
D’un point de vue technologique, les bois bleuis offrent des possibilités de valorisation similaires à celles des bois sains.
Le principal frein à l’utilisation des bois bleuis tient aux réticences des consommateurs, guidés par des considérations esthétiques.
Des efforts de recherche scientifique et de communication sont nécessaires pour faciliter la valorisation de cette ressource.
Le champignon se nourrit des tissus de réserve sans dégrader les parois cellulaires
Les filaments mycéliens donnent à l’aubier une couleur gris-bleutée
+
X.000.000
_
Précipitations
Scolytes
Le bleuissement n’altère pas les pro-priétés physico-mécaniques du bois
Températures
→
→
Bleuissement
+
Mortalité
→
→
Stocks
→
→
Rejeté sauf exception
Rejeté, que l’emploi soit apparent ou caché
Accepté en faibles quantités car capacité de blanchiment limitée
Menuiserie
Structure
Palettes-caisses
Bois ronds
Panneaux
Papier
Solutions techniques
Poteaux / clôtures « nobles »: rejeté
Piquet/ tuteur: ok
Bois énergie
Accepté sauf exception
Matériaux construction:
ok
Produit « noble »: rejeté
Emplois non apparents
Traitement thermique du bois
Outre les solutions techniques que doivent apporter la recherche et l’innovation, les consommateurs et utilisateurs doivent être informés objectivement et rassurés quant à la qualité du bois bleui et à son adéquation à la plupart des usages habituellement faits de l’épicéa.
… et sur sa perception par les consommateurs.
*Ce poster est tiré de l’article du même nom paru dans Forêt.Nature n°150
Peinture/teinture