## Slide 1
François Wang
Département de Neurophysiologie clinique CHU, Liège
D.U. "Explorations neurophysiologiques cliniques"
étude de l’excitabilité́ nerveuse

## Slide 2
Que savons-nous de l’excitabilité
> ENMG classique ?
Amp
PAGM
Intensité de stimulation
Axones
très
excitables
Axones
moins
excitables
Notes: L’ENMG conventionnelle nous apprend elle déjà quelque chose sur l’excitabilité axonale ?

## Slide 3
Que savons-nous de l’excitabilité
> ENMG classique ?
PAGM maximal
I = 5 mA
D = 1 ms
I = 5 mA
D = 0,2 ms
PAGM
I = 8 mA
D = 0,2 ms
PAGM maximal
Notes: Ce qui compte c’est la quantité de charges, plus que l’intensité du courant

## Slide 4
Que savons-nous de l’excitabilité
> ENMG classique ?
L’augmentation de la durée du stimulus => stimulation moins intense pour PAGM max
Chez un patient avec une neuropathie démyélinisante => il faut augmenter l’intensité de stimulation => hypoexcitabilité ?
Les activités de repos à caractère pathologique en EMG => traduisent une hyperexcitabilité des axones ou des fibres musculaires
Le PAGM n’est pas une réponse tout ou rien => axones moteurs d’excitabilité variable ?
Notes: L’ENMG conventionnelle nous apprend elle déjà quelque chose sur l’excitabilité axonale ?

## Slide 5
Pourquoi étudier l’excitabilité axonale ?
Amp
VC
Amp normale
VC diminuée
Démyélinisant
Amp diminuée
VC normale
Axonal
?
2D
Outils ENMG classiques:
Conduction nerveuse motrice et sensitive : LD, VC, F, H, T
Électromyographie : activités spontanées, tracés d’interférence, PUM
=> axonal vs démyélinisant : MAIS, terminologie de neuropathologie
Notes: Apporter une 3ème dimension à l’évaluation de la conduction nerveuse basée depuis plus d’un siècle sur la mesure des VC et de l’amplitude des réponses motrices et sensitives évoquées par une stimulation électrique percutanée

## Slide 6
Pourquoi étudier l’excitabilité axonale ?
Amp
VC
Excitabilité
Amp normale
VC diminuée
Démyélinisant
Amp diminuée
VC normale
Axonal
?
3D
Notes: Apporter une 3ème dimension à l’évaluation de la conduction nerveuse basée depuis plus d’un siècle sur la mesure des VC et de l’amplitude des réponses motrices et sensitives évoquées par une stimulation électrique percutanée

## Slide 7
Conduction nerveuse motrice standard
Stimulation de surface - nerf moteur - en un site où le nerf est superficiel - ex. nerf médian au poignet
Détection de surface - muscle innervé par ce nerf - ex. éminence thénar
PAGM maximal
Amp (mV)
Durée (ms)
Surface (mV.ms)
L’excitabilité d’une cellule nerveuse = capacité à générer, à partir d’un état stable (potentiel de repos), et sous l’influence d’une stimulation, un changement d’état brusque, bref (PA), qui se propage le long de la membrane cellulaire (Guihéneuc, 2004).

## Slide 8
Membrane imperméable aux protéines anioniques intra-cellulaires - milieu intracellulaire chargé négativement
Membrane semi-perméable - canaux ioniques ouverts (canaux de fuite) - majoritairement des canaux K - aussi des Nap qui augmentent l’excitabilité par dépolaristion
Gradient chimique : rapport de concentration intra/extra - Na+ = 1/14 (10 mM/140 mM) - K+ = 35/1 (140 mM/4 mM)
Gradient électrique : Équation de Nernst - ENa+ = + 70 mV => force électromotrice de 140 mV - EK+ = - 95 mV => force électromotrice de 25 mV Équation de Goldman-Hodgkin-Katz (gK 10 fois > gNa) - Vm = -70 mV
Pompes Na/K (ATP) : maintien du gradient de { } - 3 Na+ sortent - 2 K+ entrent
Le potentiel de repos ≃ - 70 mV
+ 70 mV
- 95 mV
- 70 mV
Dépolarisation
Hyperpolarisation
Notes: Membrane semi-perméable, canaux de fuite, deux équations, pompes Na/k

## Slide 9
Équation de Nernst Eion = RT/zF . ln ([ion]ext / [ion]int)
R = constante des gaz parfaits = 8,314
T = température absolue (kelvins)
Z = valence de l’ion
F = constante de Faraday = 96.485 C/M
Équation de Nernst simplifiée à 37°C (concentrations exprimées en mM/L Eion = 61,5/z . Log10 ([ion]ext / [ion]int)
Na : 140 mM en extracellulaire et 10 mM en intracellulaire => ENa = + 70 mV
K : 10 mM en extracellulaire et 140 mM en intracellulaire => EK = - 95 mV
Le potentiel de repos ≃ -70 mV
+ 70 mV
- 95 mV
- 70 mV
K+
Na+
Pompe Na/K

## Slide 10
Équation de Goldman-Hodgkin-Katz
Pk+[K+]ext + PNa+ [Na+]ext + PCl-[Cl-]int
Vm = RT/F . ln = - 70 mV
Pk+[K+]int + PNa+ [Na+]int + PCl-[Cl-]ext
Pk+[K+]ext + PNa+ [Na+]ext + PCl-[Cl-]int
Vm = 61,5 . Log10
Pk+[K+]int + PNa+ [Na+]int + PCl-[Cl-]ext
Le potentiel de repos ≃ -70 mV
+ 70 mV
- 95 mV
- 70 mV
K+
Na+
Pompe Na/K
Dépolarisation
Hyperpolarisation

## Slide 11
Le potentiel d’action
+ 70 mV
- 95 mV
- 70 mV
Dépolarisation
Hyperpolarisation
Repolarisation
Seuil
Nat
- 50 mV
Nav
K+
Na+
Pompe Na/K
Kv
Canaux Nav nodaux (1000 – 2000/m2) - nerf moteur (type Nav1.6) - fermés activables au potentiel de repos - s’ouvrent lors de la dépolarisation (> - 50 mV, max. ≃ - 10 mV) => courant sodique entrant responsable du PA - s’inactivent après ≃ 1 ms
Canaux Kv (Ks nodaux et paranodaux + Kf juxtaparanodaux) - s’ouvrent lors de la dépolarisation (≃ - 50 mV) => limitation des dépolarisations excessives des réexcitations du nœud de Ranvier (Kf juxtaparanodaux)

## Slide 12
Le potentiel d’action
+ 70 mV
- 95 mV
- 70 mV
Dépolarisation
Hyperpolarisation
Repolarisation
Seuil
Nat
- 50 mV
Nav
K+
Na+
Pompe Na/K
Kv

## Slide 13
Canaux Nat
Fermés activables
Ouverts activés
- 70 mV
- 50 mV
Inactivés
Période réfractaire absolue
En voie de fermeture
Période réfractaire relative
1️⃣
2️⃣
3️⃣
4️⃣
(Pierre Guihéneuc)
- 70 mV
- 50 mV
50 mV
- 60 mV
Si la période de
dépolarisation est
prolongée, la durée d’ inactivation est allongée

## Slide 14
Avec inactivation des canaux Nav
Sans inactivation des canaux Nav

## Slide 15
Dépolarisation pré-PA (canaux voltage-dépendant fermés)
Membrane axonale (double couche lipidique) = isolant séparant 2 milieux conducteurs = capacité (C) qui va accumuler des charges sur sa face interne et externe dont la quantité (Q) est proportionnelle à la tension (U) : Q (Coulombs) = C (Farads/unité de surface) x U (Volts)
Toute modification de la répartition des charges -> charge ou une décharge de la capacité membranaire qui se traduit par un courant capacif
I = C . dV/dt
Lors d’une stimulation électrique, l’apport de charges positives est responsable d’une décharge de la capacité membranaire (=> courant capacitif sortant) responsable de la dépolarisation pré-PA
> - 50 mV, les canaux Nav s’ouvrent =>

## Slide 16
Potentiel d’action (canaux voltage-dépendant ouverts)
L’ouverture des canaux Nav -> entrée de sodium qui se traduit par un courant ionique (déplacement de charge positives) qui obéit à la Loi d’Ohm
V = I . R ou I = V/R = V . g
I = intensité (ou débit de charge)
V = tension
R = résistance (Ohm) g = 1/R = conductance (Siemens)
Le passage d’un ion à travers son canal génère un courant ionique dont l’intensité (Iion) dépend de : - conductance (g ou 1/R) - force électromotrice: différence entre le potentiel de membrane (Vm) et son potentiel d’équilibre (Eion)
Iion = (Vm – Eion) . g
Pour une même I appliquée à un neurone, le potentiel de membrane (V) sera affecté proportionnellement à R

## Slide 17
Pour une même I appliquée à un neurone, le potentiel de membrane (V) sera affecté proportionnellement à R
Électricité : loi d’Ohm
R = 10 MΩ
R = 100 MΩ
U = R x I

## Slide 18
neurone = circuit RC en parallèle
Le potentiel membranaire nodal augmente et décroit selon une cinétique exponentielle caractérisée par la constante de temps (RC) = 𝜏m (temps pour une charge à 63%) ≃ chronaxie (pour les axones myélinisés de large diamètre)

## Slide 19
Le potentiel d’action : Intensité croissante
15 μA
135 μA
Seuil – 50 mV
50 mV
5,0 ms
6,5 ms
– 70 mV
Courant rectangulaire
Durée de stimulation = 1,0 ms
Intensité de stimulation : 15 à 135 μA
AXONE GEANT DE CALMAR

## Slide 21
Les acteurs de l’excitabilité
Canaux Nat : responsables du PA
Canaux Ks et Kf limitent la dépolarisation
Canaux HCN (courant Ih) limitent l’ hyperpolarisation
Pompes Na-K (ATPase)
Noeud : - R variable - petite C (très vite déchargée => ΔV membranaire rapide) - densité très élevée en Nat
Myéline/internoeud : - R basse (BB) : incisures de Schmidt-Lanterman, gap junctions - grande C (qui se décharge lentement)
0,1% de la
surface
(H. Franssen, 2013)

## Slide 22
La conduction saltatoire
Unité fonctionnelle
1
2
3
4
5
6
Nœud (10 μm)
Paranœud
Juxta- paranœud
Internœud
Myéline
Espace périaxonal (10 nm)
Incisures de Schmidt–Lanterman
7

## Slide 23
La conduction saltatoire
Ouverture des canaux Na => un courant ionique entrant (Na+)
=> circuit de courant qui va générer au noeud suivant un courant capacitif sortant (canaux fermés) avec accumulation de charges + à la face interne du noeud => dépolarisation du noeud etc...
FS = courant disponible (densité élevée en canaux Na+ et faible capacité nodale) /courant nécessaire pour atteindre de seuil de déclenchement du PA (polarisation)
  FS = 5-7
  FS < 1 => BC
(H. Franssen, 2013)
- 80 mV
- 60 mV
- 50 mV
50 mV
20 μs

## Slide 24
Causes nodales de réduction du FS
Dysfonctionnement des canaux Na+ => réduction du courant disponible
Dépolarisation membranaire
Canaux Na+ nodaux inactivés plus longtemps => réduction du courant disponible => allongement de la période réfractaire -> BC
Hyperpolarisation membranaire
Canaux Na+ fermés => augmentation du courant nécessaire pour atteindre le seuil -> BC
(H. Franssen, 2013)

## Slide 25
Causes myéliniques de réduction du FS
Démyélinisation segmentaire => fuites de courant Démyélinisation paranodale
Augmentation de la capacité (+) nodale qui prend plus de temps à se charger
Diminution de la densité des canaux Na+
Démyélinisation juxta-paranodale
Idem en plus marqué &
Exposition des canaux Kf => limitation de la dépolarisation
Réduction du courant disponible: diminution de la densité des canaux Na+ nodaux
Augmentation du courant nécessaire : fuites de courant et Kf
(H. Franssen, 2013)

## Slide 26
Courant = déplacement de charges positives (comme l’eau d’un fleuve)
Intensité (I, unité A) = quantité de charges (Q, unité C) par unité de temps (débit du fleuve)
Q = It = capacité (C, unité F) x Voltage (U ou V, unité V)
Voltage = intensité (I) x résistance (R, unité Ω) = loi d’Ohm (dénivelé du fleuve) V = IR
Résistance = 1/conductance (g, unité Sm)
V = IR => I = V/R => I = V x g ou pour un ion Iion = (Vm-Eion) x g (courant ionique)
Q = CV => I = C dV/dt (courant capacitif)
Un neurone est un circuit RC en parallèle

## Slide 27
1. Les courbes intensité-durée (I-t) Les débuts de la neurophysiologie clinique : 1909 Loi fondamentale de l’électrostimulation
2. Cycle de récupération de l’excitabilité, technique des doubles-chocs le second souffle de l’étude de l’excitabilité axonale : 1970 Ce qui se passe juste après le passage d’un PA
3. Les courbes stimulus-réponse
4. La poursuite de seuil (threshold electrotonus) Le troisième souffle de l’étude de l’excitabilité axonale : 1990-2000 les mécanismes internodaux d’accommodation du potentiel de membrane
Nœud
Nœud
Internœud
Nœud

## Slide 28
Les débuts de la neurophysiologie clinique
Louis Lapicque
1866 – 1952
Sorbonne, Paris
En 1909, Lapicque définit:
Rhéobase = intensité d’un courant infiniment long pour atteindre un seuil d’amplitude
Chronaxie = durée d’un courant dont l’intensité est le double de la rhéobase pour atteindre un seuil d’amplitude

## Slide 29
1. Les courbes intensité-durée (I-t)
R
C
Durée du stimulus (μs)
Durée du stimulus (μs)
Intensité (nA)
Charge (pC)
t
I
Q =I.t
t
R
Q = R.t + a
𝜏 = a/R
a
Fixer un seuil d’amplitude (ex. 2 mV)
Tester 4 durées de stimulation => déterminer l’intensité nécessaire pour atteindre le seuil de 2 mV
Feuille excel
Chart: 
| 1 | 0.7 | 0.5 | -0.26499160470136723 | 0.2
 | 2.1 | 1.61 | 1.3 | 0.76 | 0
Seuil d’amplitude = 2 mV
Loi « empirique » de Weiss : Q = R(t + 𝜏)
𝜏

## Slide 30
1. Les courbes intensité-durée (I-t)
Chronaxie (𝜏) = serait assimilable à la constante de temps du circuit RC en parallèle - composante liée aux propriétés passives du noeud (notamment la surface nodale) : 50 μs
composante active bcp plus longue (300-400 μs) liée à l’interférence de canaux de fuite ouverts aux environs du potentiel de repos, principalement les canaux Nap
=> dépolarisation : chronaxie augmentée => hyperpolarisation : chronaxie réduite
Nap = 2% des Na nodaux : ouverts au repos (70%)
=> dépolarisation => excitabilité accrue
Notes: Les courbes intensité-durée étudient les caractéristiques du circuit RC nodal juste avant le déclenchement du PA

## Slide 31
Rhéobase :
Est inversement proportionnelle au niveau d’excitabilité, en relation avec les propriétés passives du nœud et du paranœud
Augmentée : fuites au niveau de la myéline endommagée capacité nodale augmentée => temps de décharge nodal augmenté œdème endoneural
Dépend également de paramètres non axonaux : - impédance sous les électrodes stimulatrices - impédance des tissus biologiques - œdème extranerveux - épaisseur du panicule adipeux - zones de moindre résistance liée à la présence de VS - profondeur de la structure nerveuse étudiée
1. Les courbes intensité-durée
Chart: t (ms)
| 0.20000000298023224 | 0.40000000596046448 | 0.60000002384185791 | 0.80000001192092896 | 1
H6N1 | 1.6211 | 2.0611 | 2.4502 | 2.8834 | 3.3054
H6N1 | 0.74162 | 0.9595 | 1.1796 | 1.4157 | 1.6539
H6N1 | 0.8446 | 1.0911 | 1.367 | 1.5784 | 1.8596
Y=0 | 0 | 3.3054
12 ㏀
< 1 ㏀

## Slide 32
1. Les courbes intensité-durée
Propriétés passives des membranes
Dans les PRNC, un des effets immédiats des IgIV pourrait être lié à leur action sur les canaux Nap (Boërio et al., 2010)
Relation entre l’augmentation de la chronaxie dans la SLA et
la réduction de la survie (Kanai et al., 2012)
 | Chronaxie | Rhéobase
Dépolarisation/ ischémie | augmentée | réduite
Hyperpolarisation/ post-ischémie | réduite | augmentée
SLA | augmentée | normale
CMT1a | normale | augmentée
SGB | normale | augmentée
PRNC | réduite | augmentée

## Slide 33
Joseph Bergmans (ca. 1970)
Hodgkin & Huxley -> Canaux ioniques
Le second souffle de l’étude de l’excitabilité axonale
Notes: In his thesis, he had managed to deduce a remarkable amount about the physiology and ion channel behaviour in human axons by measuring excitability changes in a single motor axon using surface stimulation and recording. He even inferred the importance of slow potassium channels, before this had been done in animal studies. However, Joseph’s method of manual estimation of threshold – as a stimulus which excited 3 times out of 5 – seemed hopelessly tedious. I had therefore built an automatic threshold tracker and used it with Peter Grafe to study activity-dependent excitability changes in demyelinated rat axons. On his return to Munich with a threshold tracker in 1986, Peter found an old Ortec stimulator in the back of a cupboard and attached it to the threshold tracker and himself. (S)

## Slide 34
2. Cycle de récupération de l’excitabilité technique des doubles-chocs
200 ms

## Slide 35
2. Cycle de récupération de l’excitabilité technique des doubles-chocs
Période réfractaire absolue
Période réfractaire relative
Période supernormale précoce
Période sous-normale tardive
Fixer l’amplitude de la réponse obtenue par le second choc (40% du max)
Etudier les modifications de l’intensité du second choc pour obtenir cette amplitude
I
(mA)
Deux options méthodologiques

## Slide 36
2. Cycle de récupération de l’excitabilité technique des doubles-chocs
Période réfractaire absolue
Période réfractaire relative
Période supernormale précoce
Période sous-normale tardive
Fixer l’intensité du second choc (i40)
Etudier les modifications de l’ampitude du PAGM pour cette intensité
Amp (mV)
Deux options méthodologiques

## Slide 37
2. Cycle de récupération de l’excitabilité - technique des doubles-chocs
Période réfractaire absolue
Période réfractaire relative
Période supernormale précoce
Période sous-normale tardive
Fixer l’intensité du second choc (i40)
Etudier les modifications de l’ampitude du PAGM pour cette intensité
Deux options méthodologiques
Choc
Conditionnant
IIS = 200 ms
Choc test = 100%
IIS = 40 ms
IIS = 10 ms
IIS = 3,5 ms
200%
25%
40%

## Slide 38
2 chocs d’intensité différente - choc conditionnant (supramaximal) - choc test fixe (i40)
avec IIS entre 1-200 ms => mesure des fluctuations d’amplitude du PAGM évoqué par les chocs tests
Ischémie, post-ischémie, post-effort etc…
2. Cycle de récupération de l’excitabilité technique des doubles-chocs
Keypoint (Natus/Dantec) :
- M Increment (soustraction de traces : IIS < 10 ms => les réponses motrices évoquées par les chocs conditionnant et test se chevauchent) - Stim en burst complexe (2 chocs à des intensités différentes)

## Slide 39
2. Cycle de récupération de l’excitabilité technique des doubles-chocs
Ischémie : - dépolarisation - période réfractaire prolongée (prolongation de l’inactivation des Nat nodaux)
- Période supernormale réduite (prolongation de l’ouverture des Kf)
Post-ischémie : - hyperpolarisation - période réfractaire réduite - période supernormale augmentée

## Slide 40
Période réfractaire absolue :
Inactivation des Nat nodaux
Période réfractaire relative :
Levée progressive de l’inactivation des Nat nodaux
Nat = 98% des Na nodaux (1000-2000 /μm2) - au repos: fermés activables ou non-inactivés - dépolarisation : ouverts => PA - inactivés après +/- 1 ms => période réfractaire - repolarisation ou hyperpolarisation : fermés non-inactivés
2. Cycle de récupération de l’excitabilité technique des doubles-chocs
Si le membrane est préalablement dépolarisée (ischémie => blocage des pompes Na/K ATPase) => l’inactivation des Nat nodaux est prolongée
Si la membrane est hyperpolarisée (post-ischémie ou post-effort => hyperactivité des pompes Na/K ATPase) => l’inactivation des Nat nodaux est réduite

## Slide 41
La réduction des périodes réfractaire et supernormale dans le CMT1a et la PRNC traduit les propriétés passives de la membrane (Kiernan et al., 2019)
Dans la MMN, majoration de la période supernormale distalement aux BC traduisant l’hyperpolarisation axonale en relation avec l’hyperactivation des pompes Na/K ATPase ? (Kiernan et al., 2002)
 | Période réfractaire | Période supernormale
Dépolarisation/ ischémie | augmentée | réduite
Hyperpolarisation/ post-ischémie | réduite | augmentée
SLA | réduite | augmentée
CMT1a | réduite | réduite
AMAN | augmentée | réduite
PRNC | réduite | réduite
2. Cycle de récupération de l’excitabilité technique des doubles-chocs

## Slide 42
2. Cycle de récupération de l’excitabilité technique des doubles-chocs
Chart: 
| 200 | 150 | 100 | 80 | 60 | 40 | 30 | 20 | 15 | 10 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1
 | 100 | 85.3204 | 73.8037 | 54.3796 | 39.9838 | 48.2563 | 54.0552 | 91.4031 | 91.2409 | 109.4891 | 121.6545 | 113.5442 | 109.4891 | 105.4339 | 97.3236 | 81.103 | 68.9376 | 0 | 0 | 0
 | 100 | 72.7987 | 40.2017 | 24.5657 | 10.3719 | 10.8903 | 12.6251 | 54.4345 | 120.6812 | 131.9679 | 138.6673 | 142.502 | 131.9786 | 39.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 | 100 | 106.4622 | 94.4746 | 80.3129 | 69.8071 | 84.657 | 133.9553 | 209.5173 | 251.3501 | 253.9832 | 242.3152 | 229.9487 | 208.4304 | 188.9273 | 162.8212 | 133.5935 | 32.0113 | 0 | 0 | 0
CMT1a
Période réfractaire réduite
Période supernormale réduite

## Slide 43
2. Cycle de récupération de l’excitabilité technique des doubles-chocs
Chart: 
| 200 | 150 | 100 | 80 | 60 | 40 | 30 | 20 | 15 | 10 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1
 | 100 | 100.6376 | 104.6405 | 95.5721 | 69.4651 | 62.4867 | 51.8243 | 65.9936 | 113.0358 | 148.7779 | 205.4552 | 208.9975 | 194.8282 | 182.43 | 173.5742 | 122.2104 | 65.5331 | 0 | 0 | 0
 | 100 | 72.7987 | 40.2017 | 24.5657 | 10.3719 | 10.8903 | 12.6251 | 54.4345 | 120.6812 | 131.9679 | 138.6673 | 142.502 | 131.9786 | 39.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 | 100 | 106.4622 | 94.4746 | 80.3129 | 69.8071 | 84.657 | 133.9553 | 209.5173 | 251.3501 | 253.9832 | 242.3152 | 229.9487 | 208.4304 | 188.9273 | 162.8212 | 133.5935 | 32.0113 | 0 | 0 | 0
Chart: 
| 200 | 150 | 100 | 80 | 60 | 40 | 30 | 20 | 15 | 10 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1
 | 100 | 96.9677 | 97.0968 | 86.7742 | 80.7097 | 67.9355 | 59.2903 | 63.0323 | 129.0323 | 96.7742 | 129.0323 | 122.5806 | 125.8065 | 122.5806 | 116.129 | 103.2258 | 96.7742 | 64.5161 | 0 | 0
 | 100 | 72.7987 | 40.2017 | 24.5657 | 10.3719 | 10.8903 | 12.6251 | 54.4345 | 120.6812 | 131.9679 | 138.6673 | 142.502 | 131.9786 | 39.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 | 100 | 106.4622 | 94.4746 | 80.3129 | 69.8071 | 84.657 | 133.9553 | 209.5173 | 251.3501 | 253.9832 | 242.3152 | 229.9487 | 208.4304 | 188.9273 | 162.8212 | 133.5935 | 32.0113 | 0 | 0 | 0
Chart: 
| 200 | 150 | 100 | 80 | 60 | 40 | 30 | 20 | 15 | 10 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1
 | 100 | 102.1277 | 109.1876 | 101.6441 | 96.2282 | 85.5899 | 91.5861 | 117.118 | 106.383 | 145.0677 | 145.0677 | 140.2321 | 130.5609 | 106.383 | 101.5474 | 43.5203 | 0 | 0 | 0 | 0
 | 100 | 72.7987 | 40.2017 | 24.5657 | 10.3719 | 10.8903 | 12.6251 | 54.4345 | 120.6812 | 131.9679 | 138.6673 | 142.502 | 131.9786 | 39.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 | 100 | 106.4622 | 94.4746 | 80.3129 | 69.8071 | 84.657 | 133.9553 | 209.5173 | 251.3501 | 253.9832 | 242.3152 | 229.9487 | 208.4304 | 188.9273 | 162.8212 | 133.5935 | 32.0113 | 0 | 0 | 0
J10
M1
M11
Chart: 
| 200 | 150 | 100 | 80 | 60 | 40 | 30 | 20 | 15 | 10 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1
 | 100 | 71.7789 | 76.8613 | 67.9001 | 68.4351 | 63.3527 | 56.1748 | 65.7156 | 109.1841 | 93.6246 | 111.4579 | 120.3745 | 115.9162 | 98.0829 | 78.0205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 | 100 | 87.1909 | 75.2584 | 50.9164 | 28.6317 | 14.8584 | 8.5919 | 18.3638 | 24.8452 | 29.2013 | 44.7668 | 27.1932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 | 100 | 107.5494 | 101.9944 | 92.8643 | 74.1908 | 73.7749 | 81.4323 | 105.6856 | 127.71 | 163.9107 | 182.4182 | 172.5141 | 116.2646 | 58.8977 | 24.2139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CB
Ischémie
J10
SGB
Période réfractaire réduite
Période supernormale réduite
Correction temporelle

## Slide 44
2. Cycle de récupération de l’excitabilité technique des doubles-chocs
Chart: 
| 200 | 150 | 100 | 80 | 60 | 40 | 30 | 20 | 15 | 10 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1
 | 100 | 94.5455 | 83.9091 | 50.0909 | 43.6364 | 34.0455 | 56.3182 | 88.7273 | 197.2727 | 238.1364 | 227.2727 | 222.7273 | 204.5455 | 200 | 181.8182 | 170.4545 | 159.0909 | 27.2727 | 0 | 0
 | 100 | 72.7987 | 40.2017 | 24.5657 | 10.3719 | 10.8903 | 12.6251 | 54.4345 | 120.6812 | 131.9679 | 138.6673 | 142.502 | 131.9786 | 39.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 | 100 | 106.4622 | 94.4746 | 80.3129 | 69.8071 | 84.657 | 133.9553 | 209.5173 | 251.3501 | 253.9832 | 242.3152 | 229.9487 | 208.4304 | 188.9273 | 162.8212 | 133.5935 | 32.0113 | 0 | 0 | 0
 | 100 | 94.5455 | 83.9091 | 50.0909 | 43.6364 | 34.0455 | 56.3182 | 88.7273 | 197.2727 | 238.1364 | 227.2727 | 222.7273 | 204.5455 | 200 | 181.8182 | 170.4545 | 159.0909 | 27.2727 | 0 | 0
 | 100 | 72.7987 | 40.2017 | 24.5657 | 10.3719 | 10.8903 | 12.6251 | 54.4345 | 120.6812 | 131.9679 | 138.6673 | 142.502 | 131.9786 | 39.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 | 100 | 106.4622 | 94.4746 | 80.3129 | 69.8071 | 84.657 | 133.9553 | 209.5173 | 251.3501 | 253.9832 | 242.3152 | 229.9487 | 208.4304 | 188.9273 | 162.8212 | 133.5935 | 32.0113 | 0 | 0 | 0
Lewis & Sumner
CB
Chart: 
| 200 | 150 | 100 | 80 | 60 | 40 | 30 | 20 | 15 | 10 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1
 | 100 | 90.1431 | 63.911 | 47.5358 | 38.1558 | 39.3482 | 53.0207 | 135.4134 | 186.8045 | 218.601 | 198.7281 | 182.8299 | 178.8553 | 168.9189 | 158.9825 | 149.0461 | 49.682 | 0 | 0 | 0
 | 100 | 87.1909 | 75.2584 | 50.9164 | 28.6317 | 14.8584 | 8.5919 | 18.3638 | 24.8452 | 29.2013 | 44.7668 | 27.1932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 | 100 | 107.5494 | 101.9944 | 92.8643 | 74.1908 | 73.7749 | 81.4323 | 105.6856 | 127.71 | 163.9107 | 182.4182 | 172.5141 | 116.2646 | 58.8977 | 24.2139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ischémie
Hyperpolarisation
- PR réduite
- période supernormale augmentée (sensibilisation par l’ischémie)

## Slide 45
2. Cycle de récupération de l’excitabilité technique des doubles-chocs
23°C
30°C
34°C
> 32°C STABLE

## Slide 46
3. Courbes stimulus-réponse
Chart: 
| 24 | 23.5 | 23 | 22.5 | 22 | 21.5 | 21 | 20.5 | 20 | 19.5 | 19 | 18.5 | 18 | 17.5 | 17 | 16.5 | 16 | 15.5 | 15 | 14.5 | 14 | 13.5 | 13 | 12.5 | 12 | 11.5 | 11 | 10.5 | 10 | 9.5 | 9 | 8.5 | 8 | 7.5 | 7 | 6.5 | 6 | 5.5 | 5 | 4.5 | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2
 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6 | 5.9 | 5.7 | 4.8 | 4 | 2.4 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
mA
les plus excitables
les moins excitables
PAGM = 6,1 mV
PAGM
mV
0,2 ms

## Slide 47
3. Courbes stimulus-réponse
Évoquer un PAGM supra-maximal
Déterminer i10 -> i90 (calculette)
Feuille excel
Pente
Déplacement vers la droite
(i90-i10)/i10
i90 | i80 | i70 | i60 | i50 | i40 | i30 | i20 | i10
9,1 | 8,9 | 8,7 | 8,6 | 8,5 | 8,3 | 8,1 | 7,9 | 7,2
Chart: 
| 9.1999999999999993 | 8.1999999999999993 | 7.6 | 7 | 6.5 | 6.2 | 5.9 | 5.6 | 5.3
 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10
(Cappelen-Smith et al, 2001)
(Brismar, 1985)

## Slide 48
3. Courbes stimulus-réponse
Seuil minimal (0,1 mV)
iUP (incréments de 1 mA)
iMAX (précision 0,1 mA)
(Milants et al, 2017)
Chart: 
| 9.1999999999999993 | 8.1999999999999993 | 7.6 | 7 | 6.5 | 6.2 | 5.9 | 5.6 | 5.3
 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10
1. 2,6 mA
2. 6,0 mA
3. 5,8 mA

## Slide 49
3. Courbes stimulus-réponse
CNRF
Liège
Marseille
Nice
Ctrl
Axonal
PRNC
SGB
CMT1a
Ctrl
Axonal
PRNC
SGB
CMT1a
Seuil-Médian
iMAX-Médian

## Slide 50
MERCI!