## Slide 1
François Wang
Département de Neurophysiologie clinique CHU, Liège
D.U. "Explorations neurophysiologiques cliniques"
étude de l’excitabilité́ nerveuse

## Slide 2
Pourquoi étudier l’excitabilité axonale ?
Amp
VC
Excitabilité
Amp normale
VC diminuée
Démyélinisant
Amp diminuée
VC normale
Axonal
?
3D
Notes: Apporter une 3ème dimension à l’évaluation de la conduction nerveuse basée depuis plus d’un siècle sur la mesure des VC et de l’amplitude des réponses motrices et sensitives évoquées par une stimulation électrique percutanée

## Slide 3
Que savons-nous de l’excitabilité
> ENMG classique ?
L’augmentation de la durée du stimulus => stimulation moins intense pour PAGM max
Chez un patient avec une neuropathie démyélinisante => il faut augmenter l’intensité de stimulation => hypoexcitabilité ?
Les activités de repos à caractère pathologique en EMG => traduisent une hyperexcitabilité des axones ou des fibres musculaires
Le PAGM n’est pas une réponse tout ou rien => axones moteurs d’excitabilité variable ?
Notes: L’ENMG conventionnelle nous apprend elle déjà quelque chose sur l’excitabilité axonale ?

## Slide 4
Électricité : loi d’Ohm
U = R x I
U : ddp ≃ tension aux bornes du générateur de courant continu (V)
R : résistance (ohm)
I : intensité du courant (A) (courant = débit de charges électriques)
Si la résistance augmente => déperdition sous forme de chaleur (effet joule) => l’intensité diminue
Georg Ohm
1789 – 1854
Pour une même I appliquée à un neurone, le potentiel de membrane (V) sera affecté proportionnellement à R
Analogie avec un fleuve : - ddp = dénivelé - I = débit

## Slide 5
Pour une même I appliquée à un neurone, le potentiel de membrane (V) sera affecté proportionnellement à R
Électricité : loi d’Ohm
R = 10 MΩ
R = 100 MΩ
U = R x I

## Slide 6
Neurone = circuit RC en parallèle
Canaux ioniques = R variables - ouvert : faible R (Ohm) ou conductance (Siemens) élevée, g = 1/R - fermé : R élevée, faible g
Le passage d’un ion à travers son canal génère un courant ionique dont l’intensité (Iion) dépend de : - conductance - driving force : différence entre le potentiel de membrane (Vm) et son potentiel d’équilibre (Eion) Iion = (Vm-Eion) x g (= loi d’Ohm)

## Slide 7
Neurone = circuit RC en parallèle
Membrane /double couche lipidique = isolant séparant 2 milieux conducteurs = capacité (C) qui va accumuler des charges sur sa face interne et externe dont la quantité (Q) est proportionnelle à la tension (U) : Q = C x U => C (Farads) = Q (Coulombs) / U (Volt)
Capacitance = capacité de stocker des charges électriques (dépend de la surface membranaire) - noeud : faible capacitance (charge rapide) - internoeud : grande capacitance (charge lente)
Le potentiel membranaire nodal augmente et décroit selon une cinétique exponentielle caractérisée par la constante de temps (RC) = 𝜏m (temps pour une charge à 63%) ≃ chronaxie

## Slide 8
𝜏 = 30 ms
𝜏 = 100 ms
R = 30 MΩ
R = 100 MΩ

## Slide 9
Plusieurs types de courants
Ouverture des canaux Na nodaux -> déplacement de charges positives à l’intérieur de l’axone = courant ionique entrant (Na+)
Canaux ioniques ouverts au potentiel de repos : courants de fuite
Courant ionique axonal longitudinal (K+, Cl-, Na+)
Courant capacitif sortant au niveau d’un noeud dont les canaux Na sont fermés -> dépolarisation du noeud -> ouverture des canaux sodiques nodaux
Stimulation électrique percutanée Les charges apportées par la stimulation dépolarisent le noeud (diminution du Pm) => 1° potentiel électrotonique non transmis dont la cinétique exponentielle traduit surtout le temps de charge et de décharge de la capacité membranaire (résistance élevée car canaux fermés) => 2° potentiel d’action transmis lorsque le seuil d’ouverture des canaux Na est atteint (- 50 mV)
(Pierre Guihéneuc)

## Slide 10
Les acteurs de l’excitabilité
Canaux Nat : responsables du PA
Canaux Ks et Kf limitent la dépolarisation
Canaux HCN (courant Ih) limitent l’ hyperpolarisation
Pompes Na-K (ATPase)
Noeud : - R variable - faible C très vite chargée => ΔV rapide - densité très élevée en Nat
Myéline/internoeud : - R basse (BB) : incisures de Schmidt-Lanterman, gap junctions - grande C chargée lentement
0,1% de la
surface
(H. Franssen, 2013)

## Slide 11
Membrane imperméable aux protéines anioniques intra-cellulaires - milieu intracellulaire chargé négativement
Membrane semi-perméable - canaux ioniques ouverts - majoritairement des canaux K - aussi des Nap qui augmentent l’excitabilité par dépolaristion
Gradient chimique : rapport de concentration intra/extra - Na+ = 1/12 - K+ = 40/1
Gradient électrique (gK 10 fois > gNa) : équation de Nernst - Na+ = + 45 mV => driving force de 115 mV - K+ = - 97 mV => driving force de 27 mV
Pompes Na/K (ATP) : maintien du gradient de { } - 3 Na+ sortent - 2 K+ entrent
Stabilisateurs de membrane - canaux Cl
Les cellules de Schwann participent à l’homéostasie du K extra-cellulaire
Le potentiel de repos ≃ -70 mV
+ 45 mV
- 97 mV
- 70 mV
Dépolarisation
Hyperpolarisation
Repolarisation
Seuil
Nat
- 50 mV

## Slide 12
Canaux Nat
Fermés activables
Ouverts activés
- 70 mV
- 50 mV
Inactivés
Période réfractaire absolue
En voie de fermeture
Période réfractaire relative
1️⃣
2️⃣
3️⃣
4️⃣
(Pierre Guihéneuc)

## Slide 13
La conduction saltatoire
Courant = flux net de charges positives
Ouverture des canaux Na => un courant ionique entrant (Na+)
=> circuit de courant qui va générer au noeud suivant un courant capacitif sortant (canaux fermés) avec accumulation de charges + à la face interne du noeud => dépolarisation du noeud etc...
FS = courant disponible (densité élevée en canaux Na+ et faible capacité nodale) /courant nécessaire pour atteindre de seuil de déclenchement du PA (polarisation)
  FS = 5-7
  FS < 1 => BC
(H. Franssen, 2013)

## Slide 14
Causes nodales de réduction du FS
Dysfonctionnement des canaux Na+ => réduction du courant disponible
Dépolarisation membranaire
Canaux Na+ nodaux inactivés plus longtemps => réduction du courant disponible => allongement de la période réfractaire -> BC
Hyperpolarisation membranaire
Canaux Na+ fermés => augmentation du courant nécessaire pour atteindre le seuil -> BC
(H. Franssen, 2013)

## Slide 15
Causes myéliniques de réduction du FS
Démyélinisation segmentaire => fuites de courant Démyélinisation paranodale
Augmentation de la capacité (+) nodale qui prend plus de temps à se charger
Diminution de la densité des canaux Na+
Démyélinisation juxta-paranodale
Idem en plus marqué &
Exposition des canaux Kf => limitation de la dépolarisation
Réduction du courant disponible : diminution de la densité des canaux Na+ nodaux
Augmentation du courant nécessaire : fuites de courant et Kf
(H. Franssen, 2013)

## Slide 16
1. Les courbes intensité-durée (I-t) Les débuts de la neurophysiologie clinique : 1909 Ce qui se passe juste avant le PA
2. Cycle de récupération de l’excitabilité, technique des doubles-chocs le second souffle de l’étude de l’excitabilité axonale : 1970 Ce qui se passe juste après le passage d’un PA
3. Les courbes stimulus-réponse
4. La poursuite de seuil Le troisième souffle de l’étude de l’excitabilité axonale : 1990-2000 les mécanismes internodaux d’accommodation du potentiel de membrane
Nœud
Nœud
Internœud
Nœud

## Slide 17
Conduction nerveuse motrice standard
Stimulation de surface - nerf moteur - en un site où le nerf est superficiel - ex. nerf médian au poignet
Détection de surface - muscle innervé par ce nerf - ex. éminence thénar
Nat
Nat
Nat
Nap
Nap
Ks
Ks
Kf
Kf
Ih
Ih
PAGM maximal
Cible
- Seuil d’amplitude - Intensité pour atteindre la cible = seuil d’intensité qui reflète le potentiel de membrane

## Slide 18
Les débuts de la neurophysiologie clinique
Louis Lapicque
1866 – 1952
Sorbonne, Paris
En 1909, Lapicque définit:
Rhéobase = intensité d’un courant infiniment long pour atteindre un seuil d’amplitude
Chronaxie = durée d’un courant dont l’intensité est le double de la rhéobase pour atteindre un seuil d’amplitude

## Slide 19
1. Les courbes intensité-durée (I-t)
R
C
Durée du stimulus (μs)
Durée du stimulus (μs)
Intensité (nA)
Charge (pC)
t
I
Q =I.t
t
R
Q = R.t + a
𝜏 = a/R
a
Fixer un seuil d’amplitude (ex. 2 mV)
Tester 4 durées de stimulation => déterminer l’intensité nécessaire pour atteindre le seuil de 2 mV
Feuille excel
Chart: 
| 1 | 0.7 | 0.5 | -0.26499160470136723 | 0.2
 | 2.1 | 1.61 | 1.3 | 0.76 | 0
Seuil d’amplitude = 2 mV
Loi « empirique » de Weiss : Q = R(t + 𝜏)
𝜏

## Slide 20
1. Les courbes intensité-durée (I-t)
Potentiels électrotoniques Les courbes It étudient les caractéristiques du circuit (R)C nodal juste avant le déclenchement du PA (potentiels électrotoniques non transmis)
Chronaxie (𝜏) = constante de temps pour charger et décharger la membrane nodale (63%) - composante liée aux propriétés passives du noeud (notamment la surface nodale) : 50 μs
composante active bcp plus longue (300-400 μs) liée à l’interférence de canaux de fuite ouverts aux environs du potentiel de repos, principalement les canaux Nap
=> dépolarisation : chronaxie augmentée => hyperpolarisation : chronaxie réduite
Nap = 2% des Na nodaux : ouverts au repos(70%)
=> dépolarisation => excitabilité accrue
Nap
Nap
Notes: Les courbes intensité-durée étudient les caractéristiques du circuit RC nodal juste avant le déclenchement du PA

## Slide 21
Rhéobase :
Est inversement proportionnelle au niveau d’excitabilité, en relation avec les propriétés passives du nœud et du paranœud
Augmentée : fuites au niveau de la myéline endommagée capacité nodale augmentée => temps de charge nodal augmenté œdème endoneural
Dépend également de paramètres non axonaux : - impédance sous les électrodes stimulatrices - impédance des tissus biologiques - œdème extranerveux - épaisseur du panicule adipeux - zones de moindre résistance liée à la présence de VS - profondeur de la structure nerveuse étudiée
1. Les courbes intensité-durée
Chart: t (ms)
| 0.20000000298023224 | 0.40000000596046448 | 0.60000002384185791 | 0.80000001192092896 | 1
H6N1 | 1.6211 | 2.0611 | 2.4502 | 2.8834 | 3.3054
H6N1 | 0.74162 | 0.9595 | 1.1796 | 1.4157 | 1.6539
H6N1 | 0.8446 | 1.0911 | 1.367 | 1.5784 | 1.8596
Y=0 | 0 | 3.3054
12 ㏀
< 1 ㏀

## Slide 22
1. Les courbes intensité-durée
Propriétés passives des membranes
Dans les PRNC, un des effets immédiats des IgIV pourrait être lié à leur action sur les canaux Nap (Boërio et al., 2010)
Relation entre l’augmentation de la chronaxie dans la SLA et
la réduction de la survie (Kanai et al., 2012)
 | Chronaxie | Rhéobase
Dépolarisation/ ischémie | augmentée | réduite
Hyperpolarisation/ post-ischémie | réduite | augmentée
SLA | augmentée | normale
CMT1a | normale | augmentée
SGB | normale | augmentée
PRNC | réduite | augmentée

## Slide 23
Joseph Bergmans (ca. 1970)
Hodgkin & Huxley -> Canaux ioniques
Le second souffle de l’étude de l’excitabilité axonale
Notes: In his thesis, he had managed to deduce a remarkable amount about the physiology and ion channel behaviour in human axons by measuring excitability changes in a single motor axon using surface stimulation and recording. He even inferred the importance of slow potassium channels, before this had been done in animal studies. However, Joseph’s method of manual estimation of threshold – as a stimulus which excited 3 times out of 5 – seemed hopelessly tedious. I had therefore built an automatic threshold tracker and used it with Peter Grafe to study activity-dependent excitability changes in demyelinated rat axons. On his return to Munich with a threshold tracker in 1986, Peter found an old Ortec stimulator in the back of a cupboard and attached it to the threshold tracker and himself. (S)

## Slide 24
2. Cycle de récupération de l’excitabilité technique des doubles-chocs
200 ms

## Slide 25
2. Cycle de récupération de l’excitabilité technique des doubles-chocs
Période réfractaire absolue
Période réfractaire relative
Période supernormale précoce
Période sous-normale tardive
Fixer l’amplitude de la réponse obtenue par le second choc (40% du max)
Etudier les modifications de l’intensité du second choc pour obtenir cette amplitude
I
(mA)
Deux options méthodologiques

## Slide 26
2. Cycle de récupération de l’excitabilité technique des doubles-chocs
Période réfractaire absolue
Période réfractaire relative
Période supernormale précoce
Période sous-normale tardive
Fixer l’intensité du second choc (i40)
Etudier les modifications de l’ampitude du PAGM pour cette intensité
Amp (mV)
Deux options méthodologiques

## Slide 27
2. Cycle de récupération de l’excitabilité - technique des doubles-chocs
Période réfractaire absolue
Période réfractaire relative
Période supernormale précoce
Période sous-normale tardive
Fixer l’intensité du second choc (i40)
Etudier les modifications de l’ampitude du PAGM pour cette intensité
Deux options méthodologiques
Choc
Conditionnant
IIS = 200 ms
Choc test = 100%
IIS = 40 ms
IIS = 10 ms
IIS = 3,5 ms
200%
25%
40%

## Slide 28
2 chocs d’intensité différente - choc conditionnant (supramaximal) - choc test fixe (i40)
avec IIS entre 1-200 ms => mesure des fluctuations d’amplitude du PAGM évoqué par les chocs tests
Ischémie, post-ischémie, post-effort etc…
2. Cycle de récupération de l’excitabilité technique des doubles-chocs
Keypoint (Natus/Dantec) :
- M Increment (soustraction de traces : IIS < 10 ms => les réponses motrices évoquées par les chocs conditionnant et test se chevauchent) - Stim en burst complexe (2 chocs à des intensités différentes)

## Slide 29
2. Cycle de récupération de l’excitabilité technique des doubles-chocs
Ischémie : - dépolarisation - période réfractaire prolongée (prolongation de l’inactivation des Nat nodaux)
- Période supernormale réduite (prolongation de l’ouverture des Kf)
Post-ischémie : - hyperpolarisation - période réfractaire réduite - période supernormale augmentée

## Slide 30
Période réfractaire absolue :
Inactivation des Nat nodaux
Période réfractaire relative :
Levée progressive de l’inactivation des Nat nodaux
Nat = 98% des Na nodaux (1000-2000 /μm2) - au repos: fermés activables ou non-inactivés - dépolarisation : ouverts => PA - inactivés après +/- 1 ms => période réfractaire - repolarisation ou hyperpolarisation : fermés non-inactivés
2. Cycle de récupération de l’excitabilité technique des doubles-chocs
Si le membrane est préalablement dépolarisée (ischémie => blocage des pompes Na/K ATPase) => l’inactivation des Nat nodaux est prolongée
Si la membrane est hyperpolarisée (post-ischémie ou post-effort => hyperactivité des pompes Na/K ATPase) => l’inactivation des Nat nodaux est réduite
Nat

## Slide 31
Période supernormale précoce :
À la fin du PA, un courant capacitif sortant lent étale les charges positives qui sont entrées pendant le PA sur la grande surface interne de l’internœud, et du nœud = post-potentiel dépolarisant
Limitée si l’axone est préalablement dépolarisé - moins de courant entrant Na - plus de courant sortant K, notamment ouverture des Kf juxta-paranodaux
Augmentée si l’axone est préalablement hyperpolarisé
2. Cycle de récupération de l’excitabilité technique des doubles-chocs
Kf juxta-paranonodaux - dépolarisation: ouverts rapidement => limitation de la dépolarisation et de la réexcitation nodale
Période sous-normale tardive :
Ouverture lente des Ks nodaux => post-potentiel hyperpolarisant
Ks nodaux : limitent la dépolarisation, empêchent les décharges répétitives Ks internodaux : => repolarisation
Kf
Kf
Ks
Notes: Courant capacitif sortant étale les charges positives qui sont entrées pendant le PA sur la grande surface interne de l’internoeud et ensuite du nœud qui subit l’influence de ce post-potentiel dépolarisant

## Slide 32
La réduction des périodes réfractaire et supernormale dans le CMT1a et la PRNC traduit les propriétés passives de la membrane (Kiernan et al., 2019)
Dans la MMN, majoration de la période supernormale distalement aux BC traduisant l’hyperpolarisation axonale en relation avec l’hyperactivation des pompes Na/K ATPase ? (Kiernan et al., 2002)
 | Période réfractaire | Période supernormale
Dépolarisation/ ischémie | augmentée | réduite
Hyperpolarisation/ post-ischémie | réduite | augmentée
SLA | réduite | augmentée
CMT1a | réduite | réduite
AMAN | augmentée | réduite
PRNC | réduite | réduite
2. Cycle de récupération de l’excitabilité technique des doubles-chocs

## Slide 33
2. Cycle de récupération de l’excitabilité technique des doubles-chocs
Chart: 
| 200 | 150 | 100 | 80 | 60 | 40 | 30 | 20 | 15 | 10 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1
 | 100 | 85.3204 | 73.8037 | 54.3796 | 39.9838 | 48.2563 | 54.0552 | 91.4031 | 91.2409 | 109.4891 | 121.6545 | 113.5442 | 109.4891 | 105.4339 | 97.3236 | 81.103 | 68.9376 | 0 | 0 | 0
 | 100 | 72.7987 | 40.2017 | 24.5657 | 10.3719 | 10.8903 | 12.6251 | 54.4345 | 120.6812 | 131.9679 | 138.6673 | 142.502 | 131.9786 | 39.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 | 100 | 106.4622 | 94.4746 | 80.3129 | 69.8071 | 84.657 | 133.9553 | 209.5173 | 251.3501 | 253.9832 | 242.3152 | 229.9487 | 208.4304 | 188.9273 | 162.8212 | 133.5935 | 32.0113 | 0 | 0 | 0
CMT1a
Période réfractaire réduite
Période supernormale réduite

## Slide 34
2. Cycle de récupération de l’excitabilité technique des doubles-chocs
Chart: 
| 200 | 150 | 100 | 80 | 60 | 40 | 30 | 20 | 15 | 10 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1
 | 100 | 100.6376 | 104.6405 | 95.5721 | 69.4651 | 62.4867 | 51.8243 | 65.9936 | 113.0358 | 148.7779 | 205.4552 | 208.9975 | 194.8282 | 182.43 | 173.5742 | 122.2104 | 65.5331 | 0 | 0 | 0
 | 100 | 72.7987 | 40.2017 | 24.5657 | 10.3719 | 10.8903 | 12.6251 | 54.4345 | 120.6812 | 131.9679 | 138.6673 | 142.502 | 131.9786 | 39.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 | 100 | 106.4622 | 94.4746 | 80.3129 | 69.8071 | 84.657 | 133.9553 | 209.5173 | 251.3501 | 253.9832 | 242.3152 | 229.9487 | 208.4304 | 188.9273 | 162.8212 | 133.5935 | 32.0113 | 0 | 0 | 0
Chart: 
| 200 | 150 | 100 | 80 | 60 | 40 | 30 | 20 | 15 | 10 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1
 | 100 | 96.9677 | 97.0968 | 86.7742 | 80.7097 | 67.9355 | 59.2903 | 63.0323 | 129.0323 | 96.7742 | 129.0323 | 122.5806 | 125.8065 | 122.5806 | 116.129 | 103.2258 | 96.7742 | 64.5161 | 0 | 0
 | 100 | 72.7987 | 40.2017 | 24.5657 | 10.3719 | 10.8903 | 12.6251 | 54.4345 | 120.6812 | 131.9679 | 138.6673 | 142.502 | 131.9786 | 39.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 | 100 | 106.4622 | 94.4746 | 80.3129 | 69.8071 | 84.657 | 133.9553 | 209.5173 | 251.3501 | 253.9832 | 242.3152 | 229.9487 | 208.4304 | 188.9273 | 162.8212 | 133.5935 | 32.0113 | 0 | 0 | 0
Chart: 
| 200 | 150 | 100 | 80 | 60 | 40 | 30 | 20 | 15 | 10 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1
 | 100 | 102.1277 | 109.1876 | 101.6441 | 96.2282 | 85.5899 | 91.5861 | 117.118 | 106.383 | 145.0677 | 145.0677 | 140.2321 | 130.5609 | 106.383 | 101.5474 | 43.5203 | 0 | 0 | 0 | 0
 | 100 | 72.7987 | 40.2017 | 24.5657 | 10.3719 | 10.8903 | 12.6251 | 54.4345 | 120.6812 | 131.9679 | 138.6673 | 142.502 | 131.9786 | 39.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 | 100 | 106.4622 | 94.4746 | 80.3129 | 69.8071 | 84.657 | 133.9553 | 209.5173 | 251.3501 | 253.9832 | 242.3152 | 229.9487 | 208.4304 | 188.9273 | 162.8212 | 133.5935 | 32.0113 | 0 | 0 | 0
J10
M1
M11
Chart: 
| 200 | 150 | 100 | 80 | 60 | 40 | 30 | 20 | 15 | 10 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1
 | 100 | 71.7789 | 76.8613 | 67.9001 | 68.4351 | 63.3527 | 56.1748 | 65.7156 | 109.1841 | 93.6246 | 111.4579 | 120.3745 | 115.9162 | 98.0829 | 78.0205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 | 100 | 87.1909 | 75.2584 | 50.9164 | 28.6317 | 14.8584 | 8.5919 | 18.3638 | 24.8452 | 29.2013 | 44.7668 | 27.1932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 | 100 | 107.5494 | 101.9944 | 92.8643 | 74.1908 | 73.7749 | 81.4323 | 105.6856 | 127.71 | 163.9107 | 182.4182 | 172.5141 | 116.2646 | 58.8977 | 24.2139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CB
Ischémie
J10
SGB
Période réfractaire réduite
Période supernormale réduite
Correction temporelle

## Slide 35
2. Cycle de récupération de l’excitabilité technique des doubles-chocs
Chart: 
| 200 | 150 | 100 | 80 | 60 | 40 | 30 | 20 | 15 | 10 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1
 | 100 | 94.5455 | 83.9091 | 50.0909 | 43.6364 | 34.0455 | 56.3182 | 88.7273 | 197.2727 | 238.1364 | 227.2727 | 222.7273 | 204.5455 | 200 | 181.8182 | 170.4545 | 159.0909 | 27.2727 | 0 | 0
 | 100 | 72.7987 | 40.2017 | 24.5657 | 10.3719 | 10.8903 | 12.6251 | 54.4345 | 120.6812 | 131.9679 | 138.6673 | 142.502 | 131.9786 | 39.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 | 100 | 106.4622 | 94.4746 | 80.3129 | 69.8071 | 84.657 | 133.9553 | 209.5173 | 251.3501 | 253.9832 | 242.3152 | 229.9487 | 208.4304 | 188.9273 | 162.8212 | 133.5935 | 32.0113 | 0 | 0 | 0
 | 100 | 94.5455 | 83.9091 | 50.0909 | 43.6364 | 34.0455 | 56.3182 | 88.7273 | 197.2727 | 238.1364 | 227.2727 | 222.7273 | 204.5455 | 200 | 181.8182 | 170.4545 | 159.0909 | 27.2727 | 0 | 0
 | 100 | 72.7987 | 40.2017 | 24.5657 | 10.3719 | 10.8903 | 12.6251 | 54.4345 | 120.6812 | 131.9679 | 138.6673 | 142.502 | 131.9786 | 39.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 | 100 | 106.4622 | 94.4746 | 80.3129 | 69.8071 | 84.657 | 133.9553 | 209.5173 | 251.3501 | 253.9832 | 242.3152 | 229.9487 | 208.4304 | 188.9273 | 162.8212 | 133.5935 | 32.0113 | 0 | 0 | 0
Lewis & Sumner
CB
Chart: 
| 200 | 150 | 100 | 80 | 60 | 40 | 30 | 20 | 15 | 10 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1
 | 100 | 90.1431 | 63.911 | 47.5358 | 38.1558 | 39.3482 | 53.0207 | 135.4134 | 186.8045 | 218.601 | 198.7281 | 182.8299 | 178.8553 | 168.9189 | 158.9825 | 149.0461 | 49.682 | 0 | 0 | 0
 | 100 | 87.1909 | 75.2584 | 50.9164 | 28.6317 | 14.8584 | 8.5919 | 18.3638 | 24.8452 | 29.2013 | 44.7668 | 27.1932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 | 100 | 107.5494 | 101.9944 | 92.8643 | 74.1908 | 73.7749 | 81.4323 | 105.6856 | 127.71 | 163.9107 | 182.4182 | 172.5141 | 116.2646 | 58.8977 | 24.2139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ischémie
Hyperpolarisation
- PR réduite
- période supernormale augmentée (sensibilisation par l’ischémie)

## Slide 36
2. Cycle de récupération de l’excitabilité technique des doubles-chocs
23°C
30°C
34°C
> 32°C STABLE

## Slide 37
3. Courbes stimulus-réponse
Chart: 
| 24 | 23.5 | 23 | 22.5 | 22 | 21.5 | 21 | 20.5 | 20 | 19.5 | 19 | 18.5 | 18 | 17.5 | 17 | 16.5 | 16 | 15.5 | 15 | 14.5 | 14 | 13.5 | 13 | 12.5 | 12 | 11.5 | 11 | 10.5 | 10 | 9.5 | 9 | 8.5 | 8 | 7.5 | 7 | 6.5 | 6 | 5.5 | 5 | 4.5 | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2
 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6 | 5.9 | 5.7 | 4.8 | 4 | 2.4 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
mA
les plus excitables
les moins excitables
PAGM = 6,1 mV
PAGM
mV
0,2 ms

## Slide 38
3. Courbes stimulus-réponse
Chart: 
| 24 | 23.5 | 23 | 22.5 | 22 | 21.5 | 21 | 20.5 | 20 | 19.5 | 19 | 18.5 | 18 | 17.5 | 17 | 16.5 | 16 | 15.5 | 15 | 14.5 | 14 | 13.5 | 13 | 12.5 | 12 | 11.5 | 11 | 10.5 | 10 | 9.5 | 9 | 8.5 | 8 | 7.5 | 7 | 6.5 | 6 | 5.5 | 5 | 4.5 | 4 | 3.5 | 3 | 2.5 | 2
 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6 | 5.9 | 5.7 | 4.8 | 4 | 2.4 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6 | 5.9 | 5.4 | 4.4 | 3 | 1.76 | 0.46 | 0.23 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0
mA
PAGM = 6,1 mV
PAGM
mV
1,0 ms
0,2 ms

## Slide 39
3. Courbes stimulus-réponse
Normalisation de l’intensité
Normalisation de l’amplitude des PAGM
mV

## Slide 40
3. Courbes stimulus-réponse
Évoquer un PAGM supra-maximal
Déterminer i10 -> i90 (calculette)
Feuille excel
Pente
Déplacement vers la droite
(i90-i10)/i10
i90 | i80 | i70 | i60 | i50 | i40 | i30 | i20 | i10
9,1 | 8,9 | 8,7 | 8,6 | 8,5 | 8,3 | 8,1 | 7,9 | 7,2
Chart: 
| 9.1999999999999993 | 8.1999999999999993 | 7.6 | 7 | 6.5 | 6.2 | 5.9 | 5.6 | 5.3
 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10
(Cappelen-Smith et al, 2001)
(Brismar, 1985)

## Slide 41
3. Courbes stimulus-réponse
Seuil minimal (0,1 mV)
iUP (incréments de 1 mA)
iMAX (précision 0,1 mA)
(Milants et al, 2017)
Chart: 
| 9.1999999999999993 | 8.1999999999999993 | 7.6 | 7 | 6.5 | 6.2 | 5.9 | 5.6 | 5.3
 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10
1. 2,6 mA
2. 6,0 mA
3. 5,8 mA

## Slide 42
3. Courbes stimulus-réponse
CNRF
Liège
Marseille
Nice
Ctrl
Axonal
PRNC
SGB
CMT1a
Ctrl
Axonal
PRNC
SGB
CMT1a
Seuil-Médian
iMAX-Médian

## Slide 43
3. Courbes stimulus-réponse
 | Déplacement de la courbe | Pente
Dépolarisation/ ischémie | À gauche | +
Hyperpolarisation/ post-ischémie | À droite | -
CMT1a | À droite +++ | ---
SGB | À droite + | -
PRNC | À droite ++ | --
Comme la rhéobase, la courbe stimulus-réponse traduit les propriétés passives de la membrane + impédance des électrodes stimulatrices + résistances environnementales
Grande variabilité des résultats (Boërio et al, 2008) Contrôle de l’impédance crucial

## Slide 44
Le troisième souffle de l’étude de l’excitabilité axonale : 1990- 2010
David Burke
Matthew Kiernan
The TROND protocol
Accès à l’internœud
Notes: In his thesis, he had managed to deduce a remarkable amount about the physiology and ion channel behaviour in human axons by measuring excitability changes in a single motor axon using surface stimulation and recording. He even inferred the importance of slow potassium channels, before this had been done in animal studies. However, Joseph’s method of manual estimation of threshold – as a stimulus which excited 3 times out of 5 – seemed hopelessly tedious. I had therefore built an automatic threshold tracker and used it with Peter Grafe to study activity-dependent excitability changes in demyelinated rat axons. On his return to Munich with a threshold tracker in 1986, Peter found an old Ortec stimulator in the back of a cupboard and attached it to the threshold tracker and himself. (S)

## Slide 45
Le troisième souffle de l’étude de l’excitabilité axonale : 1990- 2010

## Slide 46
4. La poursuite de seuil
Cible : PAGM à 40-50% de l’amplitude maximale
Seuil : intensité nécessaire pour atteindre la cible = reflet du potentiel de membrane
Stimuli conditionnants de longue durée (I) - dépolarisants de 100-200 ms - hyperpolarisants de 100-200 ms - intensité : 20% et 40% de l’intensité seuil en CB
Stimuli test dont l’intensité est augmentée si la cible n’est pas atteinte ou réduite si la cible est dépassée (rétro-contrôle) => variations du seuil = variations du potentiel de membrane (V)

## Slide 47
4. La poursuite de seuil
Courant | Amplitude | Durée | Intensité | Charges
i100 | 9 mV | 1 ms | 6 mA | 6 coulombs
TEST ≃ i50 | 4,5 mV = cible | 1 ms | 2,5 mA | 2,5 coulombs
CONDITIONNANT 40% i50 | 0 (infraliminaire) | 100-200 ms | 1 mA | 100-200 coulombs
Chart: Delay (ms)
| 0 | 9 | 10 | 11 | 15 | 20 | 26 | 33 | 41 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 109 | 110 | 111 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 0 | 9 | 10 | 11 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 109 | 110 | 111 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210
CB WANG | 0 | 0 | 39.61 | 43.97 | 54.88 | 62.08 | 66.97 | 67.13 | 63.34 | 57.46 | 50.01 | 44.66 | 42.34 | 40.63 | 39.55 | 39.63 | -1.49 | -4.41 | -15.86 | -20.17 | -20.91 | -20.24 | -18.95 | -15.43 | -12.51 | -10.71 | -9.58 | -6.07 | 0 | 0 | -38.77 | -43.75 | -62.62 | -75.84 | -85.46 | -95.87 | -100.46 | -105.99 | -109.9 | -114.2 | -114.98 | -116.91 | -78.31 | -76.06 | -52.88 | -34.42 | -13.9 | -3.13 | 7.09 | 16.07 | 18.57 | 18.07 | 15.81 | 14.69
Accommodation internodale
Absence d’accommodation internodale

## Slide 48
Chart: Delay (ms)
| 0 | 9 | 10 | 11 | 15 | 20 | 26 | 33 | 41 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 109 | 110 | 111 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 0 | 9 | 10 | 11 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 109 | 110 | 111 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210
CB WANG | 0 | 0 | 39.61 | 43.97 | 54.88 | 62.08 | 66.97 | 67.13 | 63.34 | 57.46 | 50.01 | 44.66 | 42.34 | 40.63 | 39.55 | 39.63 | -1.49 | -4.41 | -15.86 | -20.17 | -20.91 | -20.24 | -18.95 | -15.43 | -12.51 | -10.71 | -9.58 | -6.07 | 0 | 0 | -38.77 | -43.75 | -62.62 | -75.84 | -85.46 | -95.87 | -100.46 | -105.99 | -109.9 | -114.2 | -114.98 | -116.91 | -78.31 | -76.06 | -52.88 | -34.42 | -13.9 | -3.13 | 7.09 | 16.07 | 18.57 | 18.07 | 15.81 | 14.69
I dépolarisant (40% de l’intensité seuil en CB) - F : réduction du seuil rapide (dépolarisation nodale) - S1 : le seuil se réduit plus lentement (diffusion de la dépolarisation à l’internoeud, limitée par Kf) - S2 : légère augmentation du seuil (KS nodaux et internodaux)
F
S1
S2
I
V
4. La poursuite de seuil
Ks
Kf
Ih

## Slide 49
4. La poursuite
de seuil
Chart: Delay (ms)
| 0 | 9 | 10 | 11 | 15 | 20 | 26 | 33 | 41 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 109 | 110 | 111 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 0 | 9 | 10 | 11 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 109 | 110 | 111 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210
CB WANG | 0 | 0 | 39.61 | 43.97 | 54.88 | 62.08 | 66.97 | 67.13 | 63.34 | 57.46 | 50.01 | 44.66 | 42.34 | 40.63 | 39.55 | 39.63 | -1.49 | -4.41 | -15.86 | -20.17 | -20.91 | -20.24 | -18.95 | -15.43 | -12.51 | -10.71 | -9.58 | -6.07 | 0 | 0 | -38.77 | -43.75 | -62.62 | -75.84 | -85.46 | -95.87 | -100.46 | -105.99 | -109.9 | -114.2 | -114.98 | -116.91 | -78.31 | -76.06 | -52.88 | -34.42 | -13.9 | -3.13 | 7.09 | 16.07 | 18.57 | 18.07 | 15.81 | 14.69
I hyperpolarisant (40% de l’intensité seuil) - F : augmentation du seuil rapide (hyperpolarisation nodale) - S1 : le seuil augmente plus lentement (diffusion de l’hyperpolarisation à l’internoeud, limitée par courant Ih)
F
S1
HCN/Ih internodaux - hyperpolarisation: ouvert => courant rectificateur entrant (Na+ et K+) qui empêche une hyperpolarisation excessive
I
V
Nat
Ks
Kf
Ih

## Slide 50
Chart: Delay (ms)
| 0 | 9 | 10 | 11 | 15 | 20 | 26 | 33 | 41 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 109 | 110 | 111 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 0 | 9 | 10 | 11 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 109 | 110 | 111 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210
POSTISCH WANG | 0 | 0 | 40.56 | 44.21 | 54.21 | 62.18 | 69.39 | 78.14 | 78.2 | 73.09 | 64.89 | 58.51 | 53.85 | 50.13 | 49.01 | 47.66 | 6.86 | 4.12 | -8.14 | -15.87 | -19.74 | -21.21 | -20.77 | -19.72 | -18.29 | -15.32 | -11.95 | -10.26 | 0 | 0 | -42.03 | -45.96 | -66.54 | -81.85 | -95.47 | -105.58 | -115.4 | -126.1 | -134.57 | -141.7 | -145.88 | -149.15 | -109.79 | -106.7 | -88.75 | -74.71 | -56.79 | -39.36 | -24.41 | -12.37 | -4.92 | 5.45 | 9.31 | 12.95
CB WANG | 0 | 0 | 39.61 | 43.97 | 54.88 | 62.08 | 66.97 | 67.13 | 63.34 | 57.46 | 50.01 | 44.66 | 42.34 | 40.63 | 39.55 | 39.63 | -1.49 | -4.41 | -15.86 | -20.17 | -20.91 | -20.24 | -18.95 | -15.43 | -12.51 | -10.71 | -9.58 | -6.07 | 0 | 0 | -38.77 | -43.75 | -62.62 | -75.84 | -85.46 | -95.87 | -100.46 | -105.99 | -109.9 | -114.2 | -114.98 | -116.91 | -78.31 | -76.06 | -52.88 | -34.42 | -13.9 | -3.13 | 7.09 | 16.07 | 18.57 | 18.07 | 15.81 | 14.69
ISCH WANG | 0 | 0 | 39.87 | 43.93 | 44.76 | 47.84 | 48.59 | 46.4 | 42.68 | 37.73 | 31.91 | 28.47 | 27.8 | 24.18 | 23.31 | 23.58 | -17.27 | -17.83 | -21.1 | -21.23 | -22.04 | -21.42 | -15.56 | -14.33 | -12.33 | -26.58 | 0 | 0 | -39.56 | -41.86 | -54.78 | -60.87 | -62.25 | -64.68 | -63.61 | -61.39 | -59.46 | -58.4 | -57.73 | -55.67 | -13.45 | -10.98 | 7.59 | 16.49 | 17.5 | 19.02 | 17.77 | 14.66 | 10.89 | 4.45
V
Hyperpolarisation préalable => fermeture des canaux K => R augmente / g diminue ex. post-ischémie
Dépolarisation préalable => ouverture des canaux K => R diminue / g augmente ex. ischémie
U = R x I
1/R = g = I/U
Ischémie
“fanning in”
Post-ischémie
“fanning out”
Pour une même I appliquée à un neurone, le potentiel de membrane (V) sera affecté proportionnellement à R

## Slide 51
Chart: Delay (ms)
CMT1a
“fanning out”
Kf juxta-paranoeud -> noeud (démyélinisation juxta-paranodale)

## Slide 52
 | Δ propriétés passives | Δ propriétés actives | 
 | Démyélinisation Capacité nodale augmentée | Dépolarisation | Hyperpolarisation
Rhéobase | Augmentée | Réduite | Augmentée
Chronaxie |  | Augmentée Courant Nap + | Réduite Courant Nap -
Période réfractaire | Réduite | Augmentée inactivation des Nat + | Réduite inactivation des Nat -
Période supernormale | Réduite | Réduite Ouverture des Kf | Augmentée Fermeture des Kf
Courbes S-R (& iMAX) | Déplacées à droite pente réduite | Déplacées à gauche Pente + raide | Déplacées à droite Pente réduite
Poursuite de seuil |  | Fanning in (Ohm) Ouverture des Ks | Fanning out (Ohm) Fermeture des Ks
Exemples | CMT1a PRNC SGB démyélinisant | Ischémie MMN au niveau BC | Post-ischémie Post-exercice MMN en dehors BC Remyélinisation Dégénération Régénération
Nap
Nap
Nat
Nat
Ks
Ks
Kf
Kf

## Slide 53
MERCI!