## Slide 1
étude de la conduction proximale
Ondes F, Réflexes H et T
François Wang (Emmanuel Fournier)
Département de Neurophysiologie clinique CHU, Liège
DIU NEUROPHYSIOLOGIE CLINIQUE
Tronc commun

## Slide 2
Rappel : importance et limitation, lors de l’étude de la conduction nerveuse motrice de la stimulation en amont

## Slide 3
LDM
Poignet
Coude
LPM
VCM =
distance coude-poignet (LPM-LDM)
Notes: Le nerf est représenté par 4 axones de taille différente. La conduction nerveuse est plus rapide au niveau des axones de gros calibre.
Stimulation supramaximale

## Slide 4
Poignet
Coude
Démyélinisation segmentaire: ralentissement des VC dispersion temporelle
Notes: Démyélinisation segmentaire des neuropathies démyélinisantes acquises (ex. SGB) par opposition à
Démyélinisation homogène des neuropathie héréditaire

## Slide 5
Poignet
Coude
Démyélinisation segmentaire: B.C.

## Slide 6
Poignet
Coude
Ac anti-canaux ioniques : ralentissement de la VC et BC

## Slide 7
Poignet
Coude
Dégénérescence axonale (Wallerienne): > 8ème jour

## Slide 8
Poignet
Coude
Dégénérescence axonale (Wallerienne): < 8ème jour pseudo B.C.

## Slide 9
Poignet
Coude
B.C. proximal
D D
D D
D D
D D
D D
D D
D D
D D

## Slide 10
Atteintes des racines et des plexus
Structures vulnérables - racines : HD, arthrose… + fragilité de la barrière hémato-nerveuse - plexus : pathologie traumatique (segments très mobiles + points fixes)
Exploration difficile - détection : amplitude des signaux diminue avec le carré de la distance - stimulation : structures nerveuses profondes + pas toujours possible de stimuler en amont le point d’Erb est juste en amont des troncs secondaires du PB
« Astuce », principe : - faire passer une onde aller-retour « sous la montagne » en stimulant en AVAL - analyser le signal (H, F, T) qu’on récupère

## Slide 11
Réponses tardives : réflexe H, ondes F
Même technique que celle de l’étude de la conduction motrice - détection des réponses musculaires - stimulation nerveuse
Mise en évidence de réponses tardives - H ou F survenant après les réponses motrices M « directes »

## Slide 12
Toulouse ENMG 2002
Fibres motrices
Ganglion rachidien
Fibres Ia
F
F
H
H
Notes: H : expliquer pas à pas en fonction de l’intensité de la stimulation nerveuse
(durée=1ms, faible intensité uniquement Ia, puis Ia et f motrices, puis f motrices et collision de toutes les H)
F : chaque trace = st supramaximale, 5mV/D à gauche et 500 µV/D à droite
Paramètres pour les F et les H, et exemples pathologiques

## Slide 13
Réflexe H (et réflexes T)

## Slide 14
Basé sur le circuit du réflexe tendineux
Fuseau neuromusculaire : La terminaison annulo- spirale renseigne sur la longueur du muscle
Réflexe à l’étirement (« myotatique ») - contraction du muscle consécutive à son propre allongement - clinique : réflexes tendineux : percussion du tendon => contraction réflexe du muscle - enregistrable = réflexe T
Mécanisme - étirement des fuseaux neuro- musculaires (fnm) => décharge des fibres proprioceptives Ia - connexion monosynaptique excitatrice des fibres Ia sur les motoneurones (MN) du muscle - activation réflexe des MN => contraction réflexe du muscle - étirement plus important : plus de fnm et Ia activé => plus d’excitation => plus de MN activés

## Slide 15
Réflexe H : même circuit que le réflexe tendineux
Mais stimulation électrique du nerf - synchronisation des fibres Ia par stimulation électrique directe - fibres Ia : gros calibre, très excitables, très peu de courant nécessaire : réflexe H à faible intensité - fibres motrices : un peu moins grosses, un peu moins excitables, un peu plus d’intensité pour la réponse M
H : Hoffmann 1922

## Slide 16
Réflexe H : caractéristiques
Apparition à faible intensité
Diminution puis disparition à forte intensité - « Collision » : période réfractaire des fibres activées directement
Forme et latence constantes
Latence H soléaire : 30-35 ms
Différence G/Dr < 1,4 ms
Index H : > 80%
Latence M soléaire : 5-7 ms
H soléaire

## Slide 17
Réflexe H : caractéristiques
VC = d/temps (m/s)
Temps = latence H – latence M (H-M)
d = distance creux poplité – point de réflexion médullaire X 2 (d X 2)
Approximation : d X 2 = taille en cm X 8
Moyenne : 57 m/s, LIN : 50 m/s
VCP explore racines postérieures (sensitives) et antérieures (motrices)
H soléaire : calcul de la VCP
Taille = 174 cm
(174 X 8)/25,4 = 55 m/s

## Slide 18
Réflexe H : caractéristiques
H soléaire : mesure d’amplitude
Amplitude H max exprimées relativement à M max (% d’UM activées)
Entre 30 et 70%
< 30% - si bilatéral : valeur basse chez un sujet normal radiculopathie S1 X 2 neuropathie périphérique (PNP etc…) - si unilatéral : anomalie significative si différence G/Dr > 50%
> 70% : valeur haute chez un sujet normal ou atteinte cortico-spinale

## Slide 19
Réflexe H : caractéristiques
Réflexe H C7 médian-fléchisseur radial du carpe
d : distance : cathode/C7
Temps : H-M
VCP = d X 2 / (H –M)
Moyenne : 66 m/s, LIN : 56 m/s
H
M
d = 45 cm ; H-M = 14,4 ms => VCP = 62,5 m/s

## Slide 20
Réflexe T
Enregistrement électrique de la réponse réflexe provoquée par percussion tendineuse
Nécessite un système de déclenchement de l’enregistrement par contact mécanique (délai de « triggering » : autour de 4 ms)
  Latence du réflexe T - T quadriceps (L4) : 20 ms T soléaire (S1) : 33 ms - à corriger en fonction de la taille du sujet … - variable selon le délai de transmission de l’ébranlement mécanique aux différents fuseaux (désynchronisation)
Péréon et al, 2004 (NCCN)
0 ms
S : n. fémoral G
D : m. quadriceps (vaste interne)

## Slide 21
10 mA
36 mA
(180 X 8)/23,2 = 62,1 m/s
LIN : 59,9 m/s

## Slide 22
Ondes F

## Slide 23
Onde F
F : décharge antidromique de 1 (ou 2) UM
Dépolarisation de l’arbre dendritique suffisamment durable pour dépasser la période réfractaire du corps cellulaire et réactiver le motoneurone
N’intéresse que les racines motrices et qu’un très faible pourcentage des fibres motrices
Arbre dendritique d’un motoneurone spinal

## Slide 24
Onde F : caractéristiques
Apparition plus fréquente à forte intensité - faible probabilité d’apparition - décharge de 1 (ou 2) UM - intensité supramaximale : pas de réponse H
Forme et latence variables
Répéter la stimulation
Choisir la plus précoce pour les mesures de latence et vitesse

## Slide 25
Deux options méthodologiques
1. Stimulation proximale (coude ou genou)

## Slide 26
Onde F : caractéristiques
Calcul de la VCP : stimulation au genou
VC = d/temps (m/s)
Temps = latence F – latence M (F-M)
d = distance cathode – moelle X 2 (d X 2)
Approximation : d X 2 = taille en cm X 8
Moyenne : 55 m/s, LIN : 45 m/s
VCP > VCM de 2-3 m/s

## Slide 27
Deux options méthodologiques
2. Stimulation distale (poignet ou cheville)

## Slide 28
Latence F-M : stimulation distale
Régressions linéaires multiples tenant compte de : - taille - âge
Normalisation par le Z-score
F ratio modifié
Patient comme son propre témoin
 | MS | MI
G/Dr | 2 ms | 4 ms
Nerfs d’un même segment | 2 ms | 4 ms
T1/T2 | 1,5 ms | 3 ms

## Slide 29: F-ratio modifié
2*DLAT
1 ms
(FLAT+DLAT-1)-2*PLAT
(FLAT+DLAT –1)–2*PLAT
FRM =
2*DLAT
 | Moyenne ± DS
Médian | 1,92 ± 0,20
Ulnaire | 2,86 ± 0,27
Fibulaire | 3,50 ± 0,40
Tibial | 3,30 ± 0,37
Attarian et al, 2001

## Slide 30
-
+
FLAT
+ DLAT - 1
÷ 2 DLAT
- 2 PLAT
-
+

## Slide 31
Neuropathie héréditaire démyélinisante : CMT1a
Médian dr
LDM = 8,2 ms (+ 13,2 DS)
LPM = 15,3 ms
VCM = 36,4 m/s (- 5,8 DS)
F-M = 35,3 ms (10,8 DS)
F ratio modifié = ((35,3 + (8,21 X 2) –1) – (2 X 13,3)) /(2 X 8,21) = 1,23 (LN : 1,52-2,32) => la conduction motrice du nerf médian est plus ralentie distalement que proximalement

## Slide 32
Neuropathie héréditaire démyélinisante : CMT1a
Médian dr
LDM = 8,2 ms (+ 13,2 DS)
LPM = 15,3 ms
VCM = 36,4 m/s (- 5,8 DS)
F-M = 21,7 ms
Cathode-C7 = 45 cm
VCP = (2 X 45) / 21,7 = 41 m/s => la conduction motrice du nerf médian est plus ralentie distalement que proximalement
Réponse indirecte :
La latence est plus courte lorsque la stimulation est plus proximale 21,7 ms vs 35,3 ms

## Slide 33
M1
F1 = 60,5 ms
M1
M2
F2 = 71,9 ms
Stimulation simple distale
Stimulation double serrée (IIS = 10 ms) distale
F1
A
Lorsque 2 trains se suivent sur une voie unique, le premier ne peut pas faire demi-tour sans entrer en collision avec le second (Pierre Soichot)
Lors d’un double-choc serré (IIS = 10 ms) : - les ondes F induites par le premier choc rentrent en collision avec les influx antidromiques générés par le second choc - les ondes A, qui sont souvent des décharges doubles indirectes, disparaissent - par contre, les RAM résistent
A
10 ms

## Slide 34
Normal
PRNC
CMT1a
DADS
F-LAT: 24.7 ms
F-LAT: 50.5 ms
F-LAT: 62.8 ms
F-LAT: 66.3 ms

## Slide 35: L’onde F unitaire vs la réponse H unitaire

## Slide 36: F et H : chocs sous-maximaux
réponse F unitaire
réponses précoces et tardives de morphologie identique => un seul axone moteur alpha impliqué
une réponse tardive de morphologie distincte de la réponse précoce => activation d’un autre motoneurone par voie réflexe = réflexe H
Enregistrement de surface

## Slide 37
Réflexe H S1
Stimulation n. tibial au creux poplité
Détection : m. soléaire
VCP ou Index H
Hmax/Mmax entre 30 et 70%
Patient diabétique
Réflexe H L3L4
Stimulation n. fémoral au creux inguinal
Détection : m. quadriceps
Latence < 20 ms
Hmax : ratio G/Dr > 1/5
Réflexe H (C6)C7
Stimulation n. médian au coude
Détection : m. fléchisseur radial du carpe
Latence < 20 ms
Hmax : ratio G/Dr > 1/5

## Slide 38
Ondes T
 | VCP : taille X k / latence moyenne (DS) ; LIN |  | 
Muscle cible (racines) | k | 19-49 ans | 50-80 ans
Rectus femoris (L3L4) | 8 | 67,8 (3,6) ; 60,6 | 66,7 (3,4) ; 59,9
Soleus (S1) | 12 | 61,2 (2,6) ; 56,0 | 58,1 (2,8) ; 52,5
Triceps (C7) | 5,4 | 65,1 (3,1) ; 58,9 | 64,3 (3,1) ; 58,1
Biceps (C6) | 5,2 | 65,4 (3,0) ; 59,4 | 64,8 (3,1) ; 58,6
Flexor carpi radialis (C7) | 7 | 58,6 (2,6) ; 53,4 | 57,4 (2,9) ; 51,6
Péréon et al, 2004 (NCCN)

## Slide 39
Onde F D1
Stimulation n. médian au poignet à 8 cm de G1
Détection : m. abd pollicis brevis
LSN (F-M) = -7,189 + (0,033 X âge) + (0,169 X taille) + (2 X 1,04) (H & F > 14 ans)
LSN (F-M) = 3,78 + (0,108 X taille) + (2 X 0,95) (3-14 ans)
Onde F C8
Stimulation n. ulnaire au poignet à 8 cm de G1
Détection : m. abd digiti minimi
LSN (F-M) = -5,966 + (0,033 X âge) + (0,168 X taille) + (2 X 1,07) (H > 20 ans)
LSN (F-M) = -6,635 + (0,033 X âge) + (0,168 X taille) + (2 X 1,07) (F > 20 ans)
LSN (F-M) = 2,525 + (0,12 X taille) + (2 X 1,27) (3-20 ans)
Onde F C7
Stimulation n. radial au coude
Détection : m. anconé
Latence < 21,3 ms

## Slide 40
Onde F S1
Stimulation n. tibial à la cheville à 8 cm de G1
Détection : m. abd hallucis
LSN (F-M) = -28,988 + (0,126 X âge) + (0,408 X taille) + (2 X 2,47) (H > 20 ans)
LSN (F-M) = -38,966 + (0,131 X âge) + (0,469 X taille) + (2 X 2,4) (F > 20 ans)
LSN (F-M) = -4,145 + (0,275 X taille) + (2 X 2,11) (3-20 ans)
Onde F L5
Stimulation n. péronier à la cheville à 8 cm de G1
Détection : m. court extenseur des orteils
LSN (F-M) = -24,467 + (0,126 X âge) + (0,378 X taille) + (2 X 2,427) (H & F > 14 ans)
LSN (F-M) = -3,809 + (0,273 X taille) + (2 X 2,26) (3-14 ans)